235国道金华婺城至武义公路工程（婺城段）

路面施工质量智能管控系统项目

招 标 文 件

招 标 人：金华市交通投资集团有限公司

中交一公局桥隧工程有限公司235国道金华婺城至武义公路婺城段工程TJ-2合同段项目经理部

招标代理： 建经投资咨询有限公司

日    期： 2019年12月

目  录

第一章 招标公告	5

1. 招标条件	5

2. 项目概况与招标范围	5

3. 投标人资格要求	6

4. 招标文件的获取	6

5.投标文件的递交	7

6.发布公告的媒介	7

7.投标保证金及交付方式	7

8.联系方式	7

第二章  投标人须知	9

投标人须知前附表	9

附录1：资格审查条件（资质最低条件）	15

附录2：资格审查条件（业绩最低要求）	16

附录3：资格审查条件（主要人员最低要求）	17

附录4：资格审查条件（信誉最低要求）	18

1.总则	19

1.1  项目概况	19

1.2  资金来源和落实情况	19

1.3  招标范围和服务期	19

1.4  投标人资格要求	19

1.5  费用承担	19

1.6  保密	19

1.7  语言文字	20

1.8  计量单位	20

1.9  踏勘现场	20

1.10 投标预备会	20

1.11  分包	20

1.12  偏差	20

2.招标文件	21

2.1  招标文件的组成	21

2.2  招标文件的澄清	21

2.3  招标文件的修改、补充	21

2.4 对招标文件的异议	22

3. 投标文件	22

3.1 投标文件的构成	22

3.2  投标报价	22

3.3  投标有效期	22

3.4  投标保证金	22

3.5  资格审查表	23

3.6  投标人信息的核查	23

3.7  投标文件的编制	23

4.投标	24

4.1  投标文件的密封和标识	24

4.2  投标文件的递交	24

4.3  投标文件的修改与撤回	25

5.开标	25

5.1  开标时间和地点	25

5.2  开标程序	25

5.3 对开标的异议	25

6.评标	26

6.1  评标委员会	26

6.2  评标原则	26

6.3  评标	26

6.4 评标结果公示	26

6.5 评标结果异议	26

7.合同授予	26

7.1  定标	26

7.2  中标通知	26

7.3  履约保证金	26

7.4  签订合同	27

8.重新招标和不再招标	27

8.1  重新招标	27

8.2  不再招标	28

9.纪律和监督	28

9.1  对招标人和招标代理的纪律要求	28

9.2  对投标人的纪律要求	28

9.3  对评标委员会成员的纪律要求	28

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	28

9.5  投诉	28

10.其他规定	28

10.1联系方式	28

10.2行贿查询	29

10.3需要补充的其他内容：	29

附表二：问题澄清通知	31

附表三：问题的澄清	32

附表四：中标通知书	33

附表五：中标结果通知书	34

附表六：确认通知	35

第三章 评标办法（综合评估法）	36

评标办法前附表	36

1. 总则	41

2. 评标程序和评审标准	41

2.1  评标程序	41

2.2 资格审查	41

2.3  初步评审	41

2.4  澄清	41

2.5  详细评审	42

2.6 算术性修正	42

2.7 评标排序	42

2.8 评标结果	42

第四章  合同条款及格式	43

1. 定义和解释	44

2.发包人的责任与义务	45

3.承包人的责任与义务	45

4.服务期、服务要求	46

5.违约与赔偿	48

6.合同的生效、推迟与终止	48

7.费用与支付	49

8.其 他	50

第五章  系统需求	58

1.系统应遵循的设计原则	58

1.1适用性和现实性	58

1.2开放性与集成性	58

1.3可靠性与安全性	58

1.4可继承性	58

1.5扩展性	58

2.信息化监控建设目标	58

3.信息化监控建设内容	59

3.1路面信息化监控系统	59

3.2试验数据监控系统	64

3.3信息化监控监控平台数据接入	66

第六章  报价清单	71

1、报价清单说明	71

2、其他说明	71

第七章  投标文件格式	80

第一卷  商务及技术文件	81

一、投标函	83

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书	84

三、投标保证金	86

四、资格审查表	87

五、其他材料	94

六、技术建议书	95

第二卷  报价清单	96

一、报价函	98

二、报价清单	99

# 第一章 招标公告

235国道金华婺城至武义公路工程（婺城段）

路面施工质量智能管控系统项目招标公告

## 招标条件

为提升235国道金华婺城至武义公路工程（婺城段）路面建设项目管理信息化水平和质量，实现路面信息化监控数据的实时收集、上传、统计、分析、预警，加强对路面施工现场的实时管控和技术咨询服务，从而提高路面施工质量。现决定对本项目的路面施工质量智能管控系统项目进行公开招标。招标人为金华市交通投资集团有限公司、中交一公局桥隧工程有限公司235国道金华婺城至武义公路婺城段工程TJ-2合同段项目经理部联合负责本次招标活动，建设资金来自自筹。本工程招标采用资格后审方式，资格审查条件（最低要求）详见中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）和金华市交通投资集团有限公司网站（http://www.jhsjttz.com/）。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

本项目路线起点位于金华市区八一南街与330国道交叉口处(设置立交，主线下穿330国道，敞口段主体结构采用钢筋混凝土U槽，暗埋段主体结构采用明挖隧道), 路线沿正南方向经苏孟乡跨梅溪、后继续向南经雅畈镇转的马垄、下范家、新畈、新屋，在K4+540附近与规划南山大道交叉（预留菱形互通，南山大道上跨本项目），后路线转向东南，经下新屋（汪家村）、下山头，后经长地、上马山进入金武隧道群，设置上马山、和安、大山2.5座隧道，终点在大山隧道（YK11+568=ZK11+560）处与武义段G235国道相接，路线全长约11.569km（设置短链0.837m，长链1.922m）。全线设2071.5米/隧道2.5座（双洞平均)， 大桥158.2米/1座，中桥463.4米/7座，互通立交1处（江家互通，互通主线长1.21km），平面交叉13处，综合管理服务站1处。

本项目采用交通运输部颁发《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）中的双向六车道一级公路技术标准设计，兼顾城市道路功能，设计速度80公里/小时，整体式路基宽度为33m，分离式路基宽度2*16.5m。桥涵设计荷载等级为公路-I级，其余技术指标应符合国家有关标准、规范的规定值。

路面结构采用4厘米AC-13C型改性沥青混凝土+8厘米SUP-20型改性沥青混凝土+20厘米水泥稳定碎石基层+32厘米低剂量水泥稳定碎石底基层。

2.2 标段划分

本项目共设 1个标段，即：

第1标段：主要内容包括235国道金华婺城至武义公路工程（婺城段）涉及到的路面施工质量智能管控系统项目（包括，但不限于）：

（1）协助建立路面全面质量管理体系；

（2）施工阶段的管控和监督指导（施工期的集料加工工艺优化及质量监控、原材料监测（提出各层集料检测方法和技术标准，尤其是含泥量、粉尘含量、针片状、压碎值、磨耗损失、磨光值）、配合比验证及优化、路面施工质量的抽检、施工信息化智能监控管理、施工过程技术服务指导（重点针对拌合楼稳定性、现场施工质量波动、路基病害处理的路面施工）等）；

（3）路面设备配套信息化监控系统的硬件采购、安装，数据的采集、传输及对应新增软件模块的开发，同时需实现信息化监控管理平台的数据对接、系统优化咨询等工作；

（4）提供路面施工期间技术培训；

（5）编制技术服务总体计划和技术服务报告。

2.3 服务期

自合同签订至路面施工完成，建设单位签发相应交工验收证书之日止。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具有独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照或事业单位法人证

书，自2014 年 7 月 1 日以来（以合同协议书签订日期为准）承担过一级及以上公路（含新、改扩建）路面施工质量智能管控系统项目和自2014 年 7 月 1 日以来（以合同协议书签订日期为准）承担过一级及以上公路（含新、改扩建）路面施工技术咨询服务， 并在人员等方面具有相应的业绩、能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。

## 4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2019年 12月27日—2020年 1 月 3日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9：00至12:00，下午14：30:至17：00（北京时间，下同），将企业法人营业执照或事业单位法人证书、单位介绍信（注明联系方式及邮箱）、经办人身份证等上述资料的扫描件（加盖公章）到建经投资咨询有限公司（杭州市建国北路586号海华嘉联华铭座603室）购买招标文件。

4.2招标文件每套售价300 元，售后不退。

## 5.投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为2020年 1 月 16 日上午10时00分，投标人应于当日上午9时00分至10时00分将投标文件递交至金华市交通投资集团有限公司4楼412室开标厅（地址：金华市金东区政和街33号金源大厦3幢4楼）。

2、招标人定于2020年 1月 16 日上午10时00分在同一地点举行公开开标，开标时所有投标人的法定代表人或其委托代理人应出席开标活动，若由法定代表人出席开标活动的，须携带身份证原件现场核验签字确认。若由委托代理人出席开标活动的，须携带身份证、授权委托书原件现场核验签字确认。投标人未按上述要求出席开标活动的，投标文件将不予接受（不予唱标）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6.发布公告的媒介

本次招标公告将在以下网站同时发在：

## 中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、

## 浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、

## 金华市交通投资集团有限公司网站（http://www.jhsjttz.com/）。

## 7.投标保证金及交付方式

1、投标保证金金额：人民币贰万元整（¥20000元）。

2、投标保证金递交形式：转账电汇。

3、投标保证金应在2020年 1 月 15 日16时之前缴纳至以下账户：

（1）开户银行：建经投资咨询有限公司杭州分公司

（2）银行户名：杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行

（3）银行账号：201000061231887

（4）行号：402331001341

## 8.联系方式

招 标  人：金华市交通投资集团有限公司

地   址：金华市金东区政和街33号金源大厦3幢5-6楼

联  系 人：金明瑞

联 系 电 话：0579-82576761

招标代理：建经投资咨询有限公司

地    址：杭州市建国北路586号嘉联华铭座603室

联 系 人：徐晓伟

联系电话：13646854770

邮    箱：756247199@qq.com

2019年 12月 27 日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：金华市交通投资集团有限公司 地 址：金华市金东区政和街33号金源大厦3幢5-6楼 联系人：金明瑞 电 话：0579-82576761 |
|  | 招标代理机构 | 招标代理机构：建经投资咨询有限公司 地 址：杭州市建国北路586号嘉联华铭座603 电 话：13646854770 联 系 人： 徐晓伟 邮 箱：756247199@qq.com |
|  | 项目名称 | 235国道金华婺城至武义公路工程（婺城段）路面施工质量智能管控系统项目 |
|  | 建设地点 | 金华市婺城区 |
| 1.2 | 资金来源 | 自筹 |
|  | 出资比例 | / |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3 | 招标范围 | 第1标段：主要内容包括235国道金华婺城至武义公路工程（婺城段）涉及到的路面施工质量智能管控系统项目： （1）协助建立路面全面质量管理体系； （2）施工阶段的管控和监督指导（施工期的集料加工工艺优化及质量监控、原材料监测（提出各层集料检测方法和技术标准，尤其是含泥量、粉尘含量、针片状、压碎值、磨耗损失、磨光值）、配合比验证及优化、路面施工质量的抽检、施工信息化智能监控管理、施工过程技术服务指导（重点针对拌合楼稳定性、现场施工质量波动、路基病害处理的路面施工）等）； （3）路面设备配套信息化监控系统的硬件采购、安装，数据的采集、传输及对应新增软件模块的开发，同时需实现信息化监控管理平台的数据对接、系统优化咨询等工作； （4）提供路面施工期间技术培训； （5）编制技术服务总体计划和技术服务报告。 |
|  | 服务期 | 自合同签订至路面施工完成，建设单位签发相应交工验收证书之日止。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录 1 业绩要求：见附录 2 人员要求：见附录 3 信誉要求：见附录 4 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有）。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日10天前（以收到日期为准）。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年 1 月 16 日 10：00 （北京时间，下同） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清后24小时内（以发出时间为准）。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到澄清后24小时内（以发出时间为准）。 |
| 3.1.1 | 投标文件形式 | 单信封 |
| 3.2.2 | 招标人是否设有 最高投标限价 | 是，投标限价为：第1标段131万元（其中路面技术咨询服务费用不超过20万元）; |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币2万元 投标保证金的形式：银行电汇（由投标人银行基本账户一次性汇入招标人指定账户） 投标保证金到账的截止时间为：2020年 1 月 15 日16：00 招标人指定的开户银行及账户如下： 开户银行：建经投资咨询有限公司杭州分公司 银行户名：杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行 银行账号：201000061231887 行 号：402331001341 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 招标人将拒绝未能按规定时间和数额提交投标保证金的投标人。 投标保证金请注明“项目名称”。 |
| 3.7.5 | 投标文件副本份数 | 2 份（中标人应在签订合同协议书前再提供 4 份副本），另加1份电子文件（U盘，内容须含投标文件、技术方案多媒体影像视频介绍，时间10分钟以内）。 因投标人原因所递交的投标人技术方案多媒体影像视频介绍无法播放时，由此所产生的损失由投标人自行承担。 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标文件内层封套： 投标人邮政编码：______________ 投标人地址：_______________ 投标人名称：_______________ 投标人联系人：______________ 投标人联系电话：______________ 招标人地址及名称：____________ (寄) 投标文件外层封套： 送达投标文件地址：_____________ 招标人名称：______________ 235国道金华婺城至武义公路工程（婺城段）路面施工质量智能管控系统项目第 标段投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 金华市金东区政和街33号金源大厦3幢4楼412室开标厅 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间7天前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件开标时间：同投标截止时间 投标文件开标地点：金华市金东区政和街33号金源大厦3幢4楼412室开标厅 |
| 5.2.1 | 开标程序 | （4）密封情况检查：在监标人监督下由投标人代表检查投标文件的密封情况； （5）开标顺序：按后递交先开标的顺序开标； |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：专家从依法组建的评标专家库中随机抽取，评标委员会主任在库选评标委员中推荐产生。 |
| 6.3 | 评标办法 | 本次招标采用综合评估法 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人的人数为1名。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额：5%签约合同价 履约担保形式：银行保函或现金 出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行 |
| 9.5 | 投诉 | 9.5款细化为： 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前（以收到日期为准）提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 招标人逾期未答复异议事项，或者投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意，或者投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人或其他利害关系人有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）及国家九部委第23号令等相关内容办理。 监督机构：金华市交通投资集团有限公司纪检监察室 地 址：金华市金东区政和街33号金源大厦3幢5-6楼 电 话：0579-82952970 |

续上表

| 需要补充的其他内容 |
| --- |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 1.4.3 | 投标人资格要求 | 补充1.4.3（12）项： （12）被交通运输部、浙江省发改委、浙江省交通运输厅书面通报限制投标，并在处罚期内的。 |
| 2.2 | 招标文件的澄清 | 第 2.2款细化为： 2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以电子邮件形式（可匿名）提交至邮箱756247199@qq.com，要求招标人对招标文件予以澄清。 2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间7天前以电子邮件的的形式在向潜在投标人公布，如果补遗书（补充、澄清、修改文件）发出的时间距投标截止时间不足7 天，相应延长投标截止时间。 2.2.3投标人在收到补遗书（补充、澄清、修改文件）后，24小时内向招标人确认收悉。 |
| 2.3 | 招标文件的修改 | 第 2.3款细化为： 2.3.1投标截止时间7天前，招标人可以补充、修改招标文件，并将补遗书（补充、澄清、修改文件）以电子邮件的的形式向潜在投标人公布。如果补遗书（澄清、修改文件）的发出时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间3天前，以上款相同的形式发布。 2.2.3投标人在收到补遗书（补充、澄清、修改文件）后，24小时内向招标人确认收悉。 |
| 6.4 | 评标结果公示 | 评标结束后，招标人将评标结果、否决投标原因及依据在金华市交通投资集团有限公司网站公示三天。 |
| 7.1 | 定标 | 第 7.1款细化为： 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人经公示后确定中标人，并抄告相关主管部门；评标委员会推荐的中标候选人的人数为1人。 |
| 7.2 | 中标通知 | 第7.2款细化为： 本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，并抄告相关主管部门，同时将中标结果通知未中标的投标人。 |
| 7.3.2 | 履约担保 | 第7.3.2项细化为： 7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还，并由招标人将其行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅公路建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。 |
| 7.4 | 签订合同 | 7.4.2项细化为： 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及中国人民银行同期活期存款利息。同时，向中标人支付投标保证金等额的违约金。 第7.4.5项细化为： 如果根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第55条和本章第3.6款、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，或中标候选人放弃中标、或因不可抗力不能履行合同、或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | 否决投标的情形 | 补充10.2款 否决投标的情形 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。 |
| 10.3 | 行贿查询 | 补充10.3款 行贿查询 对公示的推荐中标候选人及拟委任的项目负责人，招标人将通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/进行查询。查实自2016年7月1日以来中标候选人或拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（时间以法院判决书判决的时间为准），则取消该中标候选人的中标资格。 |
| 10.4 | 投标人须知前附表、评标办法前附表 | 补充10.4款 投标人须知前附表、评标办法前附表内容与投标人须知正文、评标办法正文内容有不一致之处，以前附表内容为准。 |

### 附录1：资格审查条件（资质最低条件）

| 标段 | 企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| 第1标段 | 1、具有独立法人资格； 2、持有有效企业法人营业执照或事业单位法人证书。 |

### 附录2：资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 业绩要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 第1标段 | 自2014 年 7 月 1 日以来（以合同协议书签订日期为准）承担过一级及以上公路（含新、改扩建）路面施工质量智能管控系统项目； 自2014 年 7 月 1 日以来（以合同协议书签订日期为准）承担过一级及以上公路（含新、改扩建）路面施工技术咨询服务。 |  |

注：1、业绩证明文件须附合同协议书复印件，否则业绩不予认可。

2、上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致（单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

3、如合同协议书中未体现项目工作内容及技术指标的，还须提供项目发包人（或项目所在地设区市交通主管部门）出具的业绩证明材料，否则业绩不予认可。

4、不同项目的业绩或同一个业绩若满足上述要求的均予以认可。

5、投标人应携带相关证明材料原件至开标现场，以备核验。

### 附录3：资格审查条件（主要人员最低要求）

标段：第1标段

| 序号 | 人员 | 资格资历要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1、具有交通类（如公路、桥梁、隧道等专业）高级工程师(或副研究员)及以上技术职称； 2、承担过一级及以上公路（含新、改扩建）路面施工质量智能管控系统项目。 3、自 2016 年 7 月 1 日以来，无行贿犯罪行为。 | 1 | 自有人员 |
| 2 | 主要人员 | 1、1人具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）中级资格及以上证书； 2. 1人具有交通类（如公路、桥梁、隧道等专业）工程师及以上技术职称，承担过一级及以上公路（含新、改扩建）路面施工质量智能管控系统项目。 | 2 | 自有人员 |

注：1、项目负责人行贿犯罪行为的认定：拟派项目负责人自2016年7月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（招标人将通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/进行查询）。

2、投标人应在“项目负责人资历表”、 “主要人员资历表”后附拟委任项目负责人、主要人员的身份证、职称证书、资格（水平）证书、业绩证明材料等的复印件等。

3、业绩证明材料须提供合同协议书（或委托书）或中标通知书的复制件，若上述证明材料中未体现姓名的，另附业主（发包人）或行业主管部门出具的相关证明材料，否则业绩不予认可。

4、应在本表后附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人及主要人员的 2019年 8月、9月、 10月社保缴费证明， 并加盖缴费证明专用章； 或其他能够证明拟委任的人员 2019年 8 月、9月、10 月参加社保的有效证明材料，并加盖社保机构单位章。如果投标人属事业法人单位， 则由投标人的上级主管部门出具拟委任的项目负责人及主要人员是投标人本单位职工的书面证明材料。

5、投标人应携带相关证明材料原件至开标现场，以备核验。

### 附录4：资格审查条件（信誉最低要求）

| 标段 | 信誉要求 |
| --- | --- |
| 第1标段 | 1、不存在“投标人须知”第1.4.3项的情形； 2、自2016年7月1日起至投标截止日止，投标人无行贿犯罪行为（招标人将通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/进行查询）。 |

投标人须知

# 1.总则

## 1.1  项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人、招标代理机构、项目名称及建设地点：见“投标人须知前附表”。

## 1.2  资金来源和落实情况

本招标项目的资金来源、出资比例及资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

## 1.3  招标范围和服务期

本次招标范围及服务期：见“投标人须知前附表”。

## 1.4  投标人资格要求

1.4.1本招标项目对投标人资质条件、业绩、人员、信誉的要求见“投标人须知前附表”。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的代建人；

（3）为本招标项目的施工承包人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）与本招标项目的代建人或施工承包人或监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的代建人或施工承包人或监理人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的代建人或施工承包人或监理人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织。

（9）被责令停业的；

（10）财产被接管或全部冻结的；

（11）经评标委员会认定会对承担本招标项目造成重大影响的正在诉讼的案件；

（12）被交通运输部、浙江省发展和改革委员会、浙江省交通运输厅书面通报限制投标，并在处罚期内的；

（13）为投资参股本招标项目的法人单位；

（14）单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

## 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9  踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.2 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 1.11  分包

本项目可按“投标人须知前附表”规定进行分包，并符合以下规定：

(1)分包人的资格要求：拟定的分包人的资格条件应与其承担的工程规模和标准相适应。

(2)其他要求：投标人应将拟定的分包计划，按第七章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”并提供相关证件的复印件，且投标人中标后的分包应满足合同条款第5.6款的相关要求。

## 1.12  偏差

重大偏差、细微偏差内容见投标人须知前附表。

1.12.1投标文件不符合第三章“评标办法”所列的资格审查和初步评审标准以及按照第三章“评标办法”规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价超过投标控制价的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，按否决投标处理。

1.12.2 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

(1)在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价的情况下，出现第三章“评标办法”所列的投标报价的算术性错误；

(2)试验检测实施方案不够完善。

1.12.3 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

(1) 对于本章第1.12.2项(1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第2.8款的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

(2) 对于本章第1.12.2项(2)目所述的细微偏差，评标委员会可在相关评审因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评审因素满分分值的40%。

# 2.招标文件

## 2.1  招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)服务技术标准及要求；

(6)报价清单；

(7)投标文件格式。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，统称为“补遗书”，按规定报备后构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 2.2  招标文件的澄清

2.2.1投标人获取招标文件后，应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人索取，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7日前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的澄清。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

## 2.3  招标文件的修改、补充

2.3.1 在投标截止时间7日前，招标人可以书面形式修改、补充招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间3天前以书面形式通知招标人，招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的修改。

2.3.2 投标人收到修改、补充内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以在后发出的书面文件为准。

## 2.4 对招标文件的异议

潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

# 3. 投标文件

## 3.1 投标文件的构成

3.1.1.投标文件采用单信封形式。

3.1.2投标文件构成如下：

第一卷商务及技术文件

(1)投标函；

(2)法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书；

(3)投标保证金；

(4)资格审查表；

（5）其他材料。

(6)技术建议书。

第二卷报价清单

(1)报价函；

(2)报价清单；

a、报价清单说明；

b、报价清单表。

## 3.2  投标报价

3.2.1 投标人应根据相关规定以及本招标文件规定的工作内容和计划工作量，自行测算投标报价。

3.2.2 投标人应按第七章“投标文件格式”中的“报价清单”的要求填写相应表格。 招标人设有投标控制价的，应在“投标人须知前附表”中明确；同时，本项目投标人的投标报价不得高于招标人公布的投标控制价，否则作否决投标处理。

## 3.3  投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及同期银行存款利息。

## 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

投标保证金必须选择下列任一种形式：电汇、银行保函或招标人规定的其他形式。

(1)若采用电汇，投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人开立基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定帐户帐户名称、开户银行及账号见“投标人须知前附表”。

(2)若采用银行保函，则应由投标人开立基本账户的银行开具。银行保函应采用招标文件提供的格式，银行保函原件应装订在投标文件的正本之中。

3.4.2 投标保证金有效期应与投标有效期一致，招标人如果按本章第3.3.2项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.3 投标人不按本章第3.4.1项和第3.4.2项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.4 招标人最迟应当在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金及同期银行存款利息将不予退还：

(1)投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

(3)投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

(4)投标人提供了虚假资料；

## 3.5  资格审查表

3.5.1 投标人须按招标文件第七章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。

3.5.2 投标人在投标文件中填报的主要人员不允许更换。

## 3.6  投标人信息的核查

招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理，并没收其投标保证金及同期银行存款利息；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金及同期银行存款利息；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为抄告交通运输部门。

## 3.7  投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、系统需求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印。

3.7.4  如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交法定代表人的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但应按规定的书面方式出具法定代表人身份证明，并由法定代表人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.5 投标文件正本一份, 副本份数见“投标人须知前附表”。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。电子文件与书面文件不一致时，以书面文件为准。

3.7.6 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

# 4.投标

## 4.1  投标文件的密封和标识

4.1.1本次招标采用单信封形式，投标文件的正本、副本及投标文件电子文件（如需要）统一包装在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条并在封口处加盖密封章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。

4.1.2 投标文件的内、外层封套上应写明的内容见“投标人须知前附表”。

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求对外层封套进行密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

## 4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 对以下情况的投标文件，招标人不予受理：

（1）逾期送达的；

（2）未送达指定地点的；

（3）未按本章第4.1款规定密封和加写标记的。

4.2.6在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在“投标人须知前附表”规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

## 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7款的要求签字或盖单位章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

# 5.开标

## 5.1  开标时间和地点

招标人将按照本章“投标人须知前附表”第5.1款规定的开标时间和地点对投标文件投标文件公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，或未在开标记录上签字，视为该投标人默认开标结果。

## 5.2  开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照“投标人须知前附表”规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照“投标人须知前附表”的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标函的相关内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标会议结束。

5.2.2 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

## 5.3 对开标的异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

# 6.评标

## 6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系的。

## 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，按照招标文件规定的标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

## 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、评审标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 6.4 评标结果公示

评标结束后，招标人将评标结果、否决投标原因及依据按“投标人须知前附表”规定公示。

## 6.5 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

# 7.合同授予

## 7.1  定标

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，并抄告相关主管部门；评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

## 7.2  中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人并抄告相关主管部门。

## 7.3  履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在“投标人须知前附表”中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 7.4  签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金及同期银行存款利息数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

招标人不得以压低合同价格、增加工作量、缩短服务期等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同标的、价款、质量、履行期限等合同实质性内容的其它协议。

7.4.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的报价函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的报价函文字报价，则签订合同时以开标时的报价函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产责任合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5 如果根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第55条和本章第3.6款、第7.3.2项或第7.4.1项等规定，招标人取消了中标人的中标资格，或者排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，排名第一的中标候选人不符合中标条件的，招标人按规定重新组织招标。

# 8.重新招标和不再招标

## 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人应当重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会推荐的中标候选人未能与招标人签订合同的；

(4)第7.4.5项规定的情形；

(5)法律规定的其他情形。

## 8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经书面报告原项目审批或核准部门批准后招标人可不再招标。

# 9.纪律和监督

## 9.1  对招标人和招标代理的纪律要求

招标人和招标代理不得收受他人的财物或者其他好处，不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，不得对评标委员会的评标工作进行干预和施加任何影响。

## 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人、招标代理串通投标，不得向招标人、招标代理或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

## 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 9.5  投诉

投标人（或其它利害关系人）认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，或对招标人对异议的答复不满意的，或招标人逾期未答复的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）办理。

监督部门的联系方式见“投标人须知前附表”。

# 10.其他规定

## 10.1联系方式

自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮箱）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

## 10.2行贿查询

对公示的推荐中标候选人和拟委任的项目负责人，招标人将通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/进行查询，查实推荐中标候选人或拟委任的项目负责人自2016年7月1 日以来有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网出具的查询结果为准），则取消该中标候选人的中标资格。

## 10.3需要补充的其他内容：

详见“投标人须知前附表”。

附表一：投标文件开标记录表

（项目名称）  第  标段（     ）

投标文件开标记录表

开标时间：年 月 日 时 分

| 序号 | 投标人 | 送达情况 | 密封情况 | 投标报价（万元） | 项目负责人 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：                      记录人：                   监标人：

年 月  日

## 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）  第  标段（    ）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于  年  月  日时前递交至             （详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在  年  月  日时前将原件递交至（详细地址）。

招标评标委员会

评标委员会主任：_________________（签字）

年  月   日

## 附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）  第  标段招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

投标人：         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年 月  日

## 附表四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）    ：

你方于              （投标日期）所递交的  （项目名称）  第  标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：            元。

服务期：            。

项目负责人：         （姓名）。

请你方在接到本通知书后的   日内到             （指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：               （盖单位章）

招标代理：             （盖单位章）

年  月   日

## 附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于（投标日期）所递交的  （项目名称）  第  标段投标文件，确定                （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                  （盖单位章）

招标代理：                （盖单位章）

年 月 日

## 附表六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

我方已接到你方   年   月    日发出的  （项目名称）  第  标段招标关于___________的通知，我方已于年月日收到。

特此确认。

投标人：                    （盖单位章）

年  月  日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 资格审查 | （1）投标人具备有效的营业执照（或事业单位法人证书）； （2）投标人的业绩符合招标文件第二章“投标人须知前附表”附录2的规定； （3）投标人的主要人员资格符合招标文件第二章“投标人须知前附表”附录3的规定； （4）投标人的信誉符合招标文件第二章“投标人须知前附表”附录4的规定； （5）独立参与投标的。 |
| 2.2 | 初步评审 | (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； (2) 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全，符合招标文件规定； (3) 投标人按照招标文件投标人须知第3.4款的规定提供了投标保证金； (4)投标人按照第二章“投标人须知”第3.7.4项的规定，提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明； (5)投标人未提交拟分包项目计划； (6)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限； (7)投标文件中没有对招标人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对投标人的责任和义务提出实质性修改； (8)投标人不存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》中规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为； (9)投标文件未附有招标人不能接受的条件； (10) 在报价函上填写了投标总价（包括大写金额和小写金额），投标人价格不高于招标人公布的最高投标限价，且报价唯一； (11)未修改招标人给定的暂列金额（如有） |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | 澄清 | 澄清过程中，发生以下任一情形，作否决投标处理： (1)投标人拒绝确认算术性修正后的报价 (2)修正后的最终投标报价超过最高投标限价 |
| 2.4 | 详细评审 | 评审因素 评分值 （1）投标文件第一卷（商务文件）： 20分 a.投标人与本项目相关的具体业绩 12分 b.拟投入本项目的主要人员及驻场人员资格和能力 8分 |
| 2.5 | 详细评审 | （2）投标文件第一卷（技术文件）： 40分 c. 对项目的理解及总体设计思路 4分 d.技术方案（含路面技术咨询及信息化监控系统平台建设等） 10分 e．对本项目路面技术服务的重点与难点分析； 5分 f.本项目技术方案多媒体影像视频介绍整体效果（表述清晰、完整、准确；逻辑性强、架构清晰） 6分 g. 工作计划及成果 5分 h.全过程服务（培训方案、服务方案、系统优化升级、后续人员 驻场服务） 程序和保障措施 7分 i.对本项目的合理化建议 3分 （3）评审要求 投标文件第一卷（商务文件）由评标委员会统一打分；投标文件第一卷（技术文件）由评标委员会各成员独立打分。评审得分以评标委员会各成员打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。打分值保留一位小数，计算结果保留二位小数。 评审因素 评分值 (3)投标文件（报价清单）： 40分 j.投标价 40分 |
| 2.6 | 评标结果 | 推荐的中标候选人的人数为1名 |

续上表

| 评审因素与评分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 |  |
| a. | 投标人与本项目相关的具体业绩 | 12分 | 投标人与本 项目相关的 具体业绩 | 9~12分 | 满足资格审查条件（业绩最低要求）的，得基本分9分；除满足资格审查条件外： ①投标人自2014年7月1日以来（以合同签订时间为准）每增加承担过单项合同金额 50万元及以上的一级及以上公路（含新、改扩建）路面施工质量智能管控系统项目（含路面施工技术咨询服务）业绩的加1分，最多加2分； ②投标人自2014年7月1日以来（以合同签订时间为准）每增加承担过一级及以上公路（含新、改扩建）路面施工技术咨询服务项目业绩的加1分，最多加1分； 证明材料同资格审查条件业绩证明材料要求。 |
| b. | 拟投入本项目的主要人员资格和能力 | 8分 | 项目负责人及主要人员任职资格与业绩 | 6~8分 | 满足资格审查条件 （主要人员最低要求）的，得基本分6分；除满足资格审查条件外， 项目负责人每增加承担过单项合同金额50万元及以上的一级及以上公路（含新、改扩建）路面施工质量智能管控系统项目（含路面施工技术咨询服务）业绩的加1分，最多加2分。 （证明材料同资格审查条件主要人员业绩证明材料要求。 |

续上表

| 评审因素与权重分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 |  |
| c. | 对项目的理解及 总体设计思路 | 4分 | 对项目的理解及总体设计思路 | 2.4~4.0分 | 基本分2.4分，视方案优劣酌情加分，最多加1.6分。 |
| d. | 技术方案（含路面技术咨询及信息化监控系统平台建设等） | 10分 | 技术方案（含路面技术咨询及信息化监控系统平台建设等，软件、硬件所选品牌及对应的灵敏度、精度、高效性、使用稳定性及寿命等进行比较） | 6.0~10.0分 | 基本分6.0分，视措施优劣酌情加分，最多加4.0分。 |
| e. | 对本项目路面技术服务的重点与难点分析 | 5分 | 对本项目路面技术服务的重点与难点分析 | 3.0~5.0分 | 基本分3.0分，视方案优劣酌情加分，最多加2.0分。 |
| f. | 本项目技术方案多媒体影像视频介绍整体效果（表述清晰、完整、准确；逻辑性强、架构清晰）进行优劣评价酌情打分 | 6分 | 本项目技术方案多媒体影像视频介绍整体效果（表述清晰、完整、准确；逻辑性强、架构清晰）进行优劣评价酌情打分 | 3.6~6.0分 | 基本分3.6分，视方案优劣酌情加分，最多加2.4分。 |
| g． | 工作计划及成果 | 5分 | 工作计划及成果 | 3.0~5.0分 | 基本分3.0分，视措施优劣酌情加分，最多加2.0分。 |
| h． | 全过程服务（培训方案、服务方案、系统优化升级、后续人员驻场服务）程序和保障措施 | 7分 | 全过程服务（培训方案、服务方案、系统优化升级、后续人员驻场服务） | 4.2~7.0分 | 基本分4.2分，视措施优劣酌情加分，最多加2.8分。 |
| i． | 对本项目的合理化建议 | 3分 | 对本项目的合理化建议 | 1.8~3.0分 | 基本分1.8分，视措施优劣酌情加分，最多加1.2分。 |

续上表

| 评审因素与评分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 |  |
| j． | 投标价 | 40分 | 投标价的确定：投标价＝报价函文字报价 |
|  |  |  | 评标基准价的确定： 若m≤5，则直接计算m个投标人的评标价算术平均值； 若5＜m≤10， 则去除最低报价和最高报价后， 然后计算其余m-2个投标人的评标价算术平均值； 若m＞10，则去除最低报价、次低报价、最高报价、次高报价后，然后计算其余m-4个投标人的评标价算术平均值。 注：m为所有通过投标文件初步评审、详细评审的投标人数量。 评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 |
|  |  |  | 投标价得分计算公式为： (1)如果投标人的投标价>评标基准价，则投标价得分＝F－(投标人投标价－评标基准价)/评标基准价×100×E1； (2)如果投标人的投标价≤评标基准价，则投标价得分＝F＋(投标人投标价－评标基准价)/评标基准价×100×E2。 其中，F是投标价所占的评分满分值；E是投标价每高于或每低于评标基准价一个百分点的扣分值。 F=40，E1=1.0 E2=0.5 投标价最低得分为0分。 投标价得分计算保留两位小数。 |
| 需要补充的其他内容： 第1条细化为： 1.1 评标方法 本次评标采用综合评估法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。如最终得分相同时，则投标文件报价得分较高的优先。投标文件报价得分也相同时，以投标报价低的优先；投标报价也相同时，以递交投标文件时间较前的投标人优先。 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的（投标人所留联系方式无法联系上、在60分钟内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外），不得做出否决投标决定。 “评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件作否决投标处理。除此之外招标文件中其他条款均不得作为否决投标。 |

1. 总则

本次评标采用综合评估法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。

## 2. 评标程序和评审标准

## 2.1  评标程序

评标工作按以下程序进行：

2.1.1 资格审查；

初步评审；

澄清（如果需要）；

算术性修正；

详细评审。

2.1.2 综合评价，推荐中标候选人。

2.1.3 编写评标报告。

## 2.2 资格审查

评标委员会首先对投标人提交的资格审查表进行审查，有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。通过资格审查的标准见“评标办法前附表”。

评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项规定的有关证件和证明的原件，以便核验。

## 2.3  初步评审

评标委员会对通过资格审查的投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。通过初步评审的标准见“评标办法前附表”。

## 2.4  澄清

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

## 2.5  详细评审

评标委员会只对通过初步评审的投标文件进行详细评审。评标委员会按“评标办法前附表”规定的评审因素和评分值进行独立评分（保留一位小数）并署名，并且计算出各投标人的商务和技术得分。所有评委商务及技术文件总分以评标委员会各成员打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算，作为为投标文件（商务及技术文件）的最终得分（保留两位小数）。

计算所有通过第二卷（报价清单）初步评审以及算术性修正后的投标人的投标价得分。投标价得分的计算方法见“评标办法前附表”。

## 2.6 算术性修正

评标委员会对通过投标文件第二卷（报价清单）初步评审的投标人的投标报价进行校核，并对其中的算术性错误予以修正。修正的原则如下：

(1) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额与数量相乘与合价金额不一致的，以单价金额为准；如果单价金额有明显的小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；

(3) 合价金额累计与总价金额不一致的，以合价金额为准，修正总价金额。

## 2.7 评标排序

评标委员会成员应当按照评标办法的规定，独立评分并署名。各投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按照综合得分由高到低的顺序，评标委员会对投标人进行排名。如最终得分相同时，则投标文件报价得分较高的优先。投标文件报价得分也相同时，以投标报价低的优先；投标报价也相同时，以递交投标文件时间较前的投标人优先。

## 2.8 评标结果

评标委员会应当在评标工作完成后，按“评标办法前附表”规定的人数推荐中标候选人并向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

合同条款

## 1. 定义和解释

合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。

1.1工程：235国道金华婺城至武义公路工程（婺城段）路面施工质量智能管控系统项目。

1.2招标人：金华市交通投资集团有限公司（项目业主），中交一公局桥隧工程有限公司235国道金华婺城至武义公路婺城段工程TJ-2合同段项目经理部联合进行招标。

1.3建设管理单位：235国道金华婺城至武义公路工程建设指挥部。

1.4发包人：金华市交通投资集团有限公司、中交一公局桥隧工程有限公司235国道金华婺城至武义公路婺城段工程TJ-2合同段项目经理部，中标后与承包人按相应的内容签订合同协议书。

1.5 承包人：即合同协议书中的“乙方”，指其投标文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本项目开发、 实施的机构， 以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非发包人同意）。

1.6 项目负责人：指由承包人书面委任的负责本项目的组织管理者。

1.7 主要人员及驻场人员：指由承包人批准的、并经过发包人认可的实施本项目的主要人员及驻场人员。

1.8 合同：指合同协议书、中标通知书、投标函、合同条款、技术咨询服务要求、报价清单，以及构成合同组成部分的其他文件。

1.9 技术服务要求：是本项目实施的依据，指发包人有关信息化监控系统数据采集平台建设项目及路面施工技术咨询服务的书面要求。

1.10 本合同包括的具体路面施工质量智能管控系统项目内容详见投标人须知内容。

1.11 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.12 合同价格：指承包人按合同约定完成了全部信息化监控系统数据采集平台建设项目及路面施工技术咨询服务工作，发包人应付给承包人的金额。

1.13 不可抗力：指发包人与承包人不能预见或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

1.14 发包人风险：因不可抗力或应由发包人单方承担责任而产生的风险。

1.15天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

## 2.发包人的责任与义务

2.1 发包人应严格履行合同约定，按本合同规定向承包人支付合同费用。

2.2 发包人应负责协调承包人等各方关系，建立各方的联系。

2.3 向承包人提供项目情况等有关资料，并协助承包人进行前期需求分析和调研。

2.4 负责对工程进行验收。

## 3.承包人的责任与义务

3.1 承包人的责任与义务

3.1.1 承包人应根据本合同工程的具体情况，按照合同的规定，完成本项目。

3.1.2 承包人在本项目实施过程中，应采取相应的安全、保卫和保护措施，如承包人未能采取有效的措施，而发生的与本项目活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用或者造成第三方的人员伤亡、 财产损失， 由此而引起的一切损害和损失， 由承包人负责，发包人均不承担责任。

3.1.3 承包人为实施本项目， 应参加发包人风险以外的其他有关的雇主责任保险， 以使本项工程顺利进行。承包人应将全部保险费（如人身安全险和设备险等）计入合同报价中，发包人将不另行支付。

3.1.4 承包人应保证稳定的信息化监控系统人员及路面技术咨询人员团队。

3.1.5 承包人应保证路面施工质量符合发包人的要求。

3.1.6 承包人应确保良好完善的全过程服务与培训服务。

3.1.7 承包人应配合进行项目的验收。

3.1.9 本项目完成或终止后，承包人应向发包人交还借用的办公设施、设备和用具等（如有），如有损坏应予以赔偿。

3.1.10 承包人对发包人提供的原始数据资料、 有关项目的调研技术资料、 关键业务数据及招标人各项管理制度资料等负有保密责任。

3.1.11 发包人对本项目的验收并不免除承包人的责任。

3.1.8 承包人在履行合同过程中应遵守国家、省市相关法律、法规、技术标准、规范、文件，以及建设单位、建设管理单位出具的相关规章制度，做好服务工作，并开展期间自身安全，承担相应的费用，费用包含在投标报价中，不另行支付。

3.1.9 承包人的绩效考核由建设管理单位负责，承包人应服从，并对对履约评价中提出的要求及时进行改进，未及时改进或改进达不到建设管理单位和招标人要求的，建设管理单位有权对其中期支付进行暂时打折支付，直到达到要求为止。若承包人最终的工作成果、合同履约等绩效考核情况不合格的，建设管理单位、招标人有权对合同费用进行打折支付。

3.2 履约保函

3.2.1 承包人在签订合同协议书之前，应向发包人提供金额为5％签约合同价的履约担保。履约担保的形式：银行保函或现金。履约保函应由国有或股份制商业银行的县（区、市）级及其以上级别银行开具。

3.3 转包和分包

3.3.1 承包人不得将本合同任务转包和分包。

3.4 人员保证与变更

3.4.1 承包人应安排投标文件中承诺的人员投入工作， 并在合同实施期间中保持人员的相对稳定。在项目合同实施期间，未经发包人批准，项目负责人、主要人员及驻场人员不得更换。

3.4.2 如果承包人主要人员及驻场人员不能胜任工作、 渎职或从事其他违法活动， 发包人有权以书面形式提出更换要求， 承包人应立即派出不低于原人员相应资历的人员替换。 承包人在事先取得发包人的同意后可以更换的人员，但应符合合同规定的资历要求。

3.4.3 承包人的工作进度没有达到承包人投标文件中承诺的进度计划时， 发包人有权提出要求增加人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

3.5 承包人合同管理

3.5.1承包人应在签订合同后7天内为本合同实施设立办公场所。承包人应加强管理和认真履行合同义务，如果需要更换投标文件中所报项目负责人时， 应事先与发包人协商并取得发包人的同意； 若承包人主动要求更换项目负责人的将按第5.2款视为承包人违约。如果发包人认为已委派的项目负责人及驻场人员的工作能力和业务水平不称职， 承包人应在接到通知后， 应于14日内撤回原委派的项目负责人及驻场人员，同时委派经发包人同意的新的项目负责人及驻场人员，该情况将按第5.2款视为承包人违约。

3.5.2签订合同后，常驻现场人员不少1名并纳入现场考勤范围。常驻人员须熟悉路面施工质量智能管控系统及路面施工技术咨询服务。驻场人员须为拟投入本项目的团队组成人员。

3.5.3 承包人应根据项目业主（建设单位）的规定要求集中办公，并根据项目管理的需求设立

现场办公点，并应配备至少1辆汽车、1台办公电脑、1台打印机（带扫描功能），拟投入的项目团队人员须满足项目需求，根据业主的实际进度配合相应的人员到场，请投标人综合考虑相应的费用，相关费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付。

## 4.服务范围及要求

4.1 招标范围

4.1.1 第1标段：主要内容包括235国道金华婺城至武义公路工程（婺城段）涉及到的路面施工质量智能管控系统项目：

（1）协助建立路面全面质量管理体系；

（2）施工阶段的管控和监督指导（施工期的集料加工工艺优化及质量监控、原材料监测（提出各层集料检测方法和技术标准，尤其是含泥量、粉尘含量、针片状、压碎值、磨耗损失、磨光值）、配合比验证及优化、路面施工质量的抽检、施工信息化智能监控管理、施工过程技术服务指导（重点针对拌合楼稳定性、现场施工质量波动、路基病害处理的路面施工）等）；

（3）路面设备配套信息化监控系统的硬件采购、安装，数据的采集、传输及对应新增软件模块的开发，同时需实现信息化监控管理平台的数据对接、系统优化咨询等工作；

（4）提供路面施工期间技术培训；

（5）编制技术服务总体计划和技术服务报告。

4.2.2本项目的详细技术服务咨询说明书，由承包人在签订合同后两周内， 由承包人进行详细的需求调研，根据咨询服务的业务要求提出，经与发包人双方共同确定后签认。

4.2服务期

4.2.1自合同签订至路面施工完成，建设单位签发相应交工验收证书。

4.2.2承包人完成需求调研确认后，按发包人要求在发包人指定的设备地点完成软件和功能模块的安装调试、并投入试运行上线同时进行培训工作。

4.3 路面施工质量智能管控系统项目要求

4.3.1调研、设计、系统开发、安装测试、系统试运行及优化阶段服务要求。

4.3.1 承包人应负责软件的现场实施、调测和开通，并向发包人提供相应资料。

4.3.2 承包人向发包人提交测试内容、方法和测试计划。 测试计划和测试内容由承包人拟定，但必须经发包人确认。

4.3.3 承包人应根据发包人要求提供为本系统增加或者调整功能模块的服务，由此引起的相关费用投标人在报价中综合考虑。增加或者调整的功能模块包括沥青拌合站监控、沥青路面施工质量动态监控系统、沥青及沥青混合室试验室监控（针入度、软化点、延度、马歇尔稳定度流值）等。

4.3.4 承包人须对系统应用相关的全部用户进行基础操作培训、 领导及管理人员进行查询统计操作培训、各级系统管理员进行系统管理及维护操作培训，并提供详细操作手册。承包人应及时对发包人的相关人员进行现场培训，定期走访，定期组织论证，培训目标为受训者能够独立、 熟练地完成操作，实现依据招标文件的软件目标和功能应用。培训次数、规模及场所由发包人视具体情况而定。培训相关费用由承包人承担。

4.3.5 承包人在项目验收前，负责对发包人技术人员进行系统日常维护工作的知识转移，提供相应的系统维护、报表开发、系统设置、问题记录、问题申报等培训和操作手册。

4.3.6调研、设计、系统开发、安装测试、系统试运行及优化阶段服务期限将根据发包人的实际情况并需征得建设管理单位同意后进行相应调整，承包人应全力配合，由此引起的费用，承包人在报价中综合考虑。

4.3.7 服务期内，必须保证在系统发生故障的30分钟内响应，2小时以内到现场且需在建设管理单位要求的时间内排除故障，否则视为违约。

4.4 路面施工技术咨询服务要求

4.4.1 根据本项目建设的实际需要，常驻人员数量须常驻不少于1人，项目业主（建设单位）的规定要求集中办公，并根据项目管理的需求设立现场办公点，并应配备至少1辆汽车、1台办公电脑、1台打印机（带扫描功能），拟投入的项目团队人员须满足项目需求，根据业主的实际进度配合相应的人员到场，请投标人综合考虑相应的费用，相关费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付。常驻人员须熟悉路面施工质量智能管控系统及路面施工技术咨询服务，初次从事路面技术服务的人员不得独立承担路面的技术服务中的技术工作。 对路面的施工过程进行有效监督和指导，及时发现施工过程中出现的异常情况及质量隐患，并提出相应的处置措施。

4.4.2及时、规范的完成技术指导工作，及时、准确地提交施工质量动态管理分析报告；

4.4.3接收发包人和发包人委托的监理工程师的监督、管理、协调。

4.4.4投标人必须在现场设驻地以完成本次招标的工作，须为投入的人员、设备等购买保险；在技术咨询服务过程中须采取必要的安全措施，保证技术咨询服务人员安全，如发生技术咨询人员伤亡事故，责任由承包人承担，发包人不承担任何责任；本条所发生全部费用视为已包含在合同报价内，发包人不再单独另行支付费用。

4.4.5投标人必须严格按投标书承诺和工程需要，保证设备、人员按时到位。

4.4.6遵纪守法，依法纳税。

4.3.7未经发包人批准，承包人不得在任何媒体或技术文献上刊登或披露任何与合同或本工程有关的资料，也不得对与本工程无关单位或个人透露有关信息。

4.4.8编制本项目路面工程技术咨询服务工作细则并组织审查，并承担相应的费用，该费用视为已包含在合同报价内，发包人不再单独另行支付费用。

4.4.9投标人应参与路面主要质量问题的处理，并积极配合业主提供技术支持。路面施工过程中如遇到较大工程技术问题，咨询单位应及时组织专家到场，并提出相应解决方案。

4.4.10承包人应加强路面施工全过程的监控，发现问题及时上报监理及发包人，并分析产生问题的原因，以便及时纠正。

4.4.11 路面施工承包人应执行法律、法规、试验检测相关文件等规定的其他服务要求。

4.4.12 现场实施人员须经发包人确认后入场实施，作息时间参照发包人工作作息时间，有特殊情况须向发包人请假， 经过允许方可离开。 发包人届时将实施考勤制度，承包人现场实施人员必须配合。

4.5根据发包人要求及项目需要，签订合同后项目负责人须每月（不少于7个工作日）定期到项目现场指导工作，承包人派遣不少于1名技术人员每月（不少于22个工作日）的（经建设管理单位审批同意除外）常驻现场指导工作，并保持其岗位的相对稳定；另保证至少2人（1人为项目负责人，1人为技术人员）每天提供24小时远程服务支持（包括热线电话支持、远程服务支持、电子邮件支持等），必要时到达发包人项目现场进行系统维护、业务操作指导、现场施工指导及用户培训工作，对发包人提出的需求，应立即提交完成时间表并按时完成及交付。

4.6投标人应根据工程进展情况，对服务人员作出适当的调整来满足项目实际需求，须积极主动配合业主增加相应的技术人员，由此而发生的所有相关费用，投标人须综合考虑在报价中。

## 5.违约与赔偿

5.1 发包人的违约

5.1.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非承包人原因造成），发包人除应按承包人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的5％～10％向承包人支付违约金。

5.2 承包人的违约

在履行合同过程中发生下列任何一种情况， 均属承包人违约， 发包人有权向承包人课以违约金：

（1）承包人违反第3.3款的规定，承包人将本项目转包或分包的，发包人将有权解除合同，要求承包人退回发包人所支付的全部费用。

（2） 承包人违反第3.4款、第3.5款规定，则项目负责人课以80000元违约金, 驻场人员课以50000元违约金，其他人员课以20000元违约金。

（3）承包人违反第4.5款的相关规定，项目负责人课以2000/天违约金；常驻现场人员课以1000元/天违约金；即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定在3日内派相关人员到位，否则继续课以违约金；

（4）未能按合同约定的服务时间要求完成工作的，则课以1000元/天的违约金。

（5）除非抗拒因素（重大疾病等）外，承包人不得主动提出人员变更，否则课以项目负责人50000元违约金, 驻场人员课以30000元违约金，变更人员资格资历等不得低于原投标人员，且须建设管理单位审核通过。

违约金最高累计不超过合同价的20％。

## 6.合同的生效、推迟与终止

6.1 合同的生效

合同文件自双方在合同协议书上签字并加盖单位章后生效。 承包人工作的开始和完成时间按照合同文件的规定执行。

6.2 合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应该被认为是一个整体， 互为补充和解释， 如有含义不清或互相矛盾处，以所列顺序在前者为准：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；承包人提交的经发包人审核通过的项目计划及需求规格说明书等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）合同条款；

（5）技术咨询服务要求；

（6）报价清单；

（7）投标文件中承诺投入的项目主要人员；

（8）构成本合同组成部分的其他文件。

6.3 合同的变更和解除

6.3.1 当事一方要求变更或解除合同时，在新的协议未达成以前，原合同仍然有效。但要求变更或解除合同的一方应及时通知对方， 对方应在接到通知后30天内予以答复， 逾期不答复的视为同意变更。

6.3.2 变更或解除合同的协议，应采取书面形式（包括文书、传真等)，并经当事人双方协商同意。

6.3.3 变更或解除合同的日期，以当事人双方达成协议的日期为准，需要报经批准的，以上级主管部门批准变更或解除合同的日期为准。

6.3.4 当事人一方发生合并、分立时，由合并、分立后的当事人承担或分别承担履行合同规定的权利和义务。关、停单位应根据上级主管部门批准的关停文件清理合同；遗留的有关事宜，由其上级主管部门按国家有关规定负责处理。

6.3.5 承包人未按合同约定要求完成项目工作的， 发包人可单方面中止合同， 并没收履约担保，发包人将追究由承包人引起的损失，同时追究承包人的法律责任。

6.3.6 由于承包人原因单方面中止合同的， 发包人有权没收履约担保、 未支付的服务款；发包人将追究由承包人引起的损失，同时追究承包人的法律责任。

6.3.7 由于发包人原因单方面中止合同的， 由此造成的损失， 应由发包人根据合同单价和承包人实际完成的工作量予以赔偿。

## 7.费用与支付

7.1 合同费用

7.1.1承包人向土建施工单位提供真实有效的增值税专用发票后，土建施工单位按合同规定按时向承包人支付合同费用。

7.1.2 承包人应根据其实际情况认真填写报价清单的单价和总价。 承包人在投标文件中填报的投标报价，应是为完成本项目所需的全部费用，包含承包人的人员费用（包括工资、津贴、福利费、劳动保护费、加班费等）、通讯费、办公费、交通费、住宿费、生活费、招标代理服务费、为完成系统开发所需的所有设备、设施、系统集成费（含软件接口费）、项目评审（包括会务费、专家费等）、固定资产使用费（包括办公及生活房屋折旧、维修或租赁费，车辆折旧、维修、使用或租赁费等）、路面技术专项咨询服务费、路面施工信息化监管费、后续服务、系统维护服务、软件购置费、使用费、版权费、培训费、过程服务、维护、企业管理费、利润以及因完成本项目需缴纳的一切税费、人员设备保险费等与此相关的全部费用，发包人不再另行支付费用。

7.1.3 本合同的计价模式为：采用清单计价，按实计量。在合同实施过程中， 清单单价（除路面技术咨询服务费用总价包干形式外）不再调整，投标人在报价中（包括服务期延长或为本系统增加或者调整功能模块的服务等由此所涉及到的相关费用）综合考虑，发包人不再另行支付费用。 涉及到清单内容数量增减，报价清单中有适用子目的，采用该子目单价按实计量，若涉及到清单内容在招标文件清单中不涉及的，由双方共同协商确定。

7.1.4 发包人以人民币向承包人支付合同费用。

7.2 支付时间

本项目土建施工单位按照承包人投标报价来承担相应的服务费，与乙方签订合同并支付服务费；乙方应服从发包人和建设管理单位的统一管理，服务费的支付应事先征得业主和建设管理单位的同意。

1、承包人与招标人签订服务合同，服务费用由施工单位在相应节点按下述要求进行支付。

本项目合同费用支付时间如下：

1、路面智能监控系统

（1）当承包人完成现场设备安装和相应功能模块开发接入到信息化监控平台并通过项目发包人和建设管理单位验收合格后，并正常投入使用，发包人支付路面智能监控系统子系统的60%；

（2）路面施工完成，由发包人支付剩余路面智能监控系统的费用。

2、路面施工技术咨询服务费用

（1）路面工程量完成至50%后，由发包人支付路面技术咨询服务费用总额的50%；

（2）路面施工完成，由发包人支付路面技术咨询服务费用总额的30%，累计支付路面技术咨询服务费用总额的80%；

（3）路面主体工程交工验收并移交所有资料档案后，剩余的费用一次性支付。

7.3 审查

承包人应保存能清楚证明有关工作时间和支付费用的记录， 并在发包人有要求时允许发包人指派的人员进行审查。

## 8.其 他

8.1 法律和法规

本合同必须服从中华人民共和国现行法律和法规， 对合同的解释应以中华人民共和国的现行法律和法规为准。

8.2 版权

承包人因受发包人委托进行的本项目开发、 实施的成果均为双方所共同享有， 其中任何一方向第三方转让时需经另一方同意。承包人应对提供的信息、数据的版权、开发软件的版权和系统版权负责，因版权问题发生的法律纠纷由承包人承担。

8.3 保密

承包人对在工作过程中接触到的发包人的任何资料、文件、数据（无论是书面的还是电子的），以及对为发包人服务形成的任何交付物，负有为发包人保密的责任。未经发包人书面同意，承包人不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

8.4 利益的冲突

除合同另有规定外， 承包人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本项目有关的利益和报酬；承包人不得参与与发包人的利益相冲突的任何活动。

8.5 争议的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争议、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失、损害的任何赔偿，则争议的最终解决方式：金华市仲裁委员会申请仲裁。但在仲裁判决前，承包人不应因此暂停(中止)系统工作，也不得以仲裁未果或在仲裁期间为由，改变合同规定的发包人和承包人各自的权利和义务关系。

8.6 防止贿赂及不正当竞争

为有利于合同的顺利实施和合同的正确履行， 承包人不得采取行贿、 送礼和其他不正当的竞争手段获得合同或违反合同规定的收益。 如果发现承包人有上述行为， 发包人除严肃处理受贿、 违纪当事人外， 还有权根据承包人的上述行为所造成的发包人利益损失和损害程度，决定向承包人索赔、直至终止本合同。

第 二 节 合同附件格式

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）

附件一：合同协议书格式

合 同 协 议 书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

根据235国道金华婺城至武义公路工程（婺城段）路面施工质量智能管控系统项目的招标结果，按照《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，甲、乙双方协商同意共同签订235国道金华婺城至武义公路工程（婺城段）路面施工质量智能管控系统项目合同协议书。金华市交通投资集团有限公司及中交一公局桥隧工程有限公司235国道金华婺城至武义公路婺城段工程TJ-2合同段项目经理部统称“发包人”，金华市交通投资集团有限公司负责履行该合同（协议）项下除款项支付以外的事项，项目的中交一公局桥隧工程有限公司235国道金华婺城至武义公路婺城段工程TJ-2合同段项目经理部负责根据合同（协议）支付条款，履行支付义务，支付前须经业主和建设管理单位同意认可。

一、项目概况：                                             。

二、乙方承担的第 1标段包括：                                             。

三、下列文件应作为本合同的组成部分：

组成合同的各个文件应该被认为是一个整体， 互为补充和解释， 如有含义不清或互相矛

盾处，以所列顺序在前者为准：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资

料；承包人提交的经发包人审核通过的项目计划及需求规格说明书等） ；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）合同条款；

（5）系统需求；

（6）报价清单；

（7）投标文件中承诺投入的项目主要人员；

（8）构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的， 但如有含义不清或互相矛盾处， 以上面所列顺序

在前者为准。

四、合同总价为人民币（大写）             元（¥            元） 。费用支付如下：

本合同的计价模式为：采用清单计价，按实计量。本项目合同费用支付时间如下：

在合同实施过程中， 清单单价（除路面施工技术咨询服务费用总价包干形式外）不再调整，投标人在报价中（包括服务期延长或为本系统增加或者调整功能模块的服务等由此所涉及到的相关费用）综合考虑，发包人不再另行支付费用。 涉及到清单内容数量增减，报价清单中有适用子目的，采用该子目单价按实计量，若涉及到清单内容在招标文件清单中不涉及的，由双方共同协商确定。

五 、 项 目 负 责 人 ：           ； 主 要 人员：               。

六、服务期：                          。

七、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

八、 本合同协议书在乙方提供履约担保后， 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，系统通过甲方验收，过程服务及系统维护期服务完成后失效。

九、本合同协议书正本四份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：                （盖章）              乙方：              （盖章）

法定代表人或                                法定代表人或

其委托代理人           （签字）             其委托代理人         （签字）

日期： 年 月 日                             日期： 年 月 日

本合同仅供参考，具体以后续签订的合同为准。

附件二：廉政合同格式

廉政合同

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， （项目名称）的甲方               与该项目第   标段的承包人                   (承包人名称，以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

第一条 甲乙方的权利和义务

(一) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

(二) 严格执行 （项目名称）第     标段合同文件，自觉按合同办事。

(三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

(五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

(一) 甲方及其工作人员严禁收受乙方的礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、实物和礼品馈赠。

(二) 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

(三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四) 甲方工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本合同有关的业务活动。

(五) 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(六) 甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

第三条 乙方的义务

(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。

(二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

(四) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

第四条 违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

第五条 双方约定： 本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。 由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙丙三签署之日起至合同失效日止。

第七条 本合同作为 （项目名称）第    标段合同的附件，与合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条 本合同一式六份，由甲乙丙双方各执二份。

甲方：                （盖章）              乙方：              （盖章）

法定代表人或                                法定代表人或

其委托代理人           （签字）             其委托代理人         （签字）

日期： 年 月 日                             日期： 年 月 日

本合同仅供参考，具体以后续签订的合同为准。

附件三：履约保函格式

履约保函

致：                     （发包人全称）

鉴于              （下称“承包人”）与 （发包人全称）（下称“发包人”）

签订了 235国道金华婺城至武义公路工程（婺城段）路面施工质量智能管控系统项目第   标段合同协议书， 我方愿意无条件地、 不可撤销地就承包人

履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额为人民币（大写）           元（￥            元）。

2. 本保函自                  （生效日期）之日起生效，至                 （失效日期）之日失效。

3. 在本担保有效期内，如你方认为承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和承包人对合同条款进行任何修改或补充， 我方承担本保函规定的义务不变。

担保银行： （银行全称） （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （职务）

（姓名）

（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日

注： 本格式仅供参考，可根据项目具体情况调整。

# 第五章  服务技术标准及要求

一、路面施工技术咨询服务（包括，但不限于）

1、协助建立路面全面质量管理体系

综合分析本项目建设管理体系，结合国内公路的成功经验和国内外相关研究成果，梳理建立适用于本项目的全面质量管理体系，形成书面成果文件。

1.1协助招标人详细考核施工设备、试验仪器、施工组织和质量保证体系等，综合评价并提出书面优化建议；

1.2结合本项目工程的具体要求，审核施工工艺，对路面施工过程各环节的工艺要求做出规定；

1.3配合监理单位规定施工过程的中间交验制度与程序，确定相关工序的质量控制标准。

2、施工阶段管控和监督指导

配合项目招标人把好工程质量关，主要包括集料加工工艺优化及质量监控、原材料检测、配合比验证及优化、施工质量抽检、路面施工现场技术指导等。

首先要编制改性乳化沥青透封层、粘层、桥面防水粘结层和沥青面层施工指导意见。

2.1集料加工工艺优化及质量监控

路面技术服务人员将结合本项目特点制定相应的集料加工生产要求、集料加工厂规模要求、集料技术要求、检测标准等。主要工作内容包括：

①集料加工厂的优选

协助项目指挥部完成本项目路面集料加工厂的优选工作，对面层集料厂生产规模、加工工艺、加工质量等提出相应的书面意见和建议，并提出各层集料检查方法和技术标准，以保证面层集料质量；

②集料供应过程的日常巡查

集料供应过程中，路面技术服务人员将对集料加工的建设管理、集料加工设备的运转情况、加工工艺、集料堆放情况、集料成品质量等不定期进行巡查和质量抽检，以确保集料质量稳定并符合要求。巡查和抽检的频率为每周巡查一次，并对抽检的试验结果进行汇总、分析和评价，并及时上报指挥部。

③集料品质优化

集料中的泥块含量、粉尘含量、针片状含量是集料加工过程中应重点控制的对象，一般通过加工建设管理、喂料管理、生产线改进等措施可改进，路面技术服务人员将为此提供书面详细的解决方案以提高集料的品质。

2.2原材料检测

配合做好选料工作，并对沥青、外加剂、集料、矿粉质量指标进行评价与分析，把好原材料关。

2.3配合比验证及优化

配合比设计优化不仅需要满足规范的技术要求，更需要适应本项目特点具有良好的路用性能、施工均匀性和容易压实的施工特点。承包人应根据以往高速公路路面技术咨询的经验以及本项目的具体特点，对本项目的沥青目标配合比进行验证，并全过程参与各阶段配合比设计，指导并优化配合比设计。

①沥青面层目标配合比验证：

- 级配设计；

- 最佳油石比确定；

- 沥青混合料性能验证。

②沥青面层生产配合比指导优化：

- 拌和楼调试；

- 拌和楼筛网设置；

- 拌和楼流量试验；

- 生产配合比级配确定；

- 生产配合比最佳油石比确定；

- 性能试验验证。

③沥青面层生产配合比验证（试拌试铺）：

- 全过程参与路面首件认可工作，开展施工前技术交底工作；

- 协助施工单位确定试验路铺筑方案；

- 对试铺段全过程技术指导，指导试验路施工；

- 对首件工程进行全套试验检测，提交试铺段检测结果及技术服务报告。

每次检测后技术服务人员对检测结果进行综合分析和评价，并形成书面报告上报项目建设指挥部，同时书面提出相应的改进建议。

2.5施工过程技术服务指导

2.5.1面层施工现场技术指导

后场人员：对拌和楼的稳定性进行实时监控，对拌和楼的每日打印记录随机抽取数据进行动态分析，检查拌和楼各种材料用量的偏差范围，及时发现拌和楼的不稳定因素并进行调整，同时进行总量控制检测，计算平均施工级配、油石比、平均厚度；对混合料出场温度、均匀性进行实时监控，对后场集料堆放、场地硬化、排水设施进行评价；指导施工单位试验室进行原材料检测，混合料试验。

前场人员：对运输、摊铺、碾压各施工环节进行实时监控，对于运输、摊铺、碾压的规范性进行评价，实测到场、摊铺、碾压时混合料的温度，根据实测温度情况及时调整相关工序；对摊铺速度、振频、路线、粘轮情况进行实时检查；对碾压后路面的均匀性、密实性进行评价；协助施工单位进行路面的相关检测。

1）对施工过程中的原材料进场情况、原材料堆放、拌和楼的运转情况、生产配合比的控制、混合料成品质量进行控制，必要时要求监理单位、施工单位取样进行相关性能试验。

2）在日常施工过程中，对混合料的运输、摊铺、碾压工艺等进行全面检查，同时检查施工、监理单位的自检和监理抽检情况。

3）每周以周报的形式向指挥部汇报一周内所辖标段沥青路面施工质量情况，并随时提供技术指导，协助招标人解决施工中存在的技术问题。每次技术服务要对生产工艺的情况、拌和、运输、摊铺、碾压和相应的室内试验情况作出评价，提交现场服务技术报告。

2.5.2技术服务要求：

根据本项目建设的实际需要，在签订合同后，技术服务常驻人员必须固定，常驻人员数量不少于1人，投标人办公并应配备至少1辆汽车、1台办公电脑、1台打印机（带扫描功能），投标人办公及生活设施须满足实际需要。技术服务人员必须熟悉路面相关技术，初次从事路面技术服务的人员不得独立承担路面的技术服务中的技术工作。服务人员须对路面的施工过程进行有效监督和指导，及时发现施工过程中出现的异常情况及质量隐患，并书面提出相应的处置措施。技术服务人应参与集料料源地调查与评价工作，并提交考察报告。

1）技术咨询负责人在生产配合比调试、试拌试铺以及施工质量抽检时均须到场，并参加首件、月度工地例会及相关重要会议，在基层、面层交叉施工时常驻现场开展工作。技术咨询负责人应保证每个分项工程开工前对施工单位、监理单位的相关人员进行技术培训，并在工程施工时到场指导。

2）技术服务人员每周提交技术服务报告一份，内容包含试验原始资料收集、巡查情况等，并进行相关分析，发现并解决问题。

3）目标配合比的设计报告，应出具所有原材料的相关试验结果，沥青混合料的最大理论密度，应分别用计算法和实测法两种方法求得；马歇尔试验必须写明各个试件的空隙率、稳定度、流值，车辙试验必须标明每块试件的空隙率，并提供车辙试的动稳定度的图文记录。目标配合比集料取样必须由承包人现场取样，并应注意取样代表性。

4）技术服单位应全面参与施工单位的生产配合比设计过程及试拌工作，提交生产配合比设计书面报告（承包人应在试铺前将生产配合比设计报告提交到指挥部）和试料验证工作书面报告，报告必须详述怎样确定各冷、热料仓的比例。技术咨询负责人应参与生产配合比调试全过程。生产配合比设计报告必须以目标配合比设计报告为依据。如生产配合比设计的级配与目标配合比设计的级配差别过大，必须分析情况，阐明理由，并补充进行相关性能验证。

5）技术服务报告中注明技术服务的时间、地点、人员及详细的工作过程，以利于解决路面中的技术问题。技术服务报告中涉及到的试验内容必须注明试验人员和时间，承包人提交的技术服务报告必须由技术咨询负责人的签名（复印无效）。

6）承包人应及时解决路面技术问题，分目标配合比、生产配合比、试拌试铺现场检测等几个阶段分别提供。技术服务报告中应根据发现的问题认真分析原因，以书面形式提出切实可行的具体整改建议和意见，并跟踪服务。

7）现场巡查人员应具有丰富的路面施工经验。巡查人员每个工作日巡视一次，依次循环。

8）技术服务完成后应形成技术服务报告，汇总技术服务的数据、成果、解决的主要技术问题及服务体会。

9）承包人为本项目路面施工提供施工、原材料选择、配合比设计、施工工艺、质量控制方法、试验检测等成套技术，并承担技术责任和解释义务，并有义务对专家组（如有）提出的一些技术措施进行多方面比较，为招标人提供参考依据。

10）针对路面智能质量管控系统所收集的数据，技术服务人应结合检测情况及时分析，以指导下一工作日的施工，并及时向相关管理人员推送。

2.6、路面信息化施工技术咨询服务

路面施工承包人应对拌和楼监控系统、摊铺机监控系统、压路机监控系统、车辆监控系统采集的监控数据进行日常分析、纠偏。如出现数据异常时，承包人对该数据进行验证。承包人充分利用监控数据开展路面技术咨询工作，具体如下：

1）咨询服务工作过程中，对于在线监控获取的施工信息，予以充分的应用分析，更加全面评价路面工程的施工质量；

2）承包人同时应就在线监控的参数提供咨询意见，向在线监控单位反馈参数选择、分析方式、预警门槛等信息，共同服务于路面施工质量；

3）对路面施工过程监管发现的预警提出解决建议，以便帮助相关责任方及时对监控系统发现的问题予以处置。

2.7施工智能质量管控

智能管控系统主要实现以下功能，投标人应针对智能管控功能提出相应的监管方案，报发包人和招标人审批后实施。

（1）沥青混合料拌合信息化智能监控

a、具体采集的数据为：每次拌和时间、各热料仓的投放质量、沥青质量、矿粉和添加剂的投放质量、沥青加热温度、集料加热温度和混合料温度信息；

b、能够实现实时采集，无线发送；

c、数据采集设备安装在拌合楼控制电脑上，不影响拌合站电脑的运行，与拌合楼控制系统不冲突，不影响拌合楼控制系统的运行；

（2）沥青混合料运输信息化智能监控

a、运输车作为中间环节，能够识别运输混合料从出厂至到达路面摊铺现场的运输时间点及周期，同时也可以据此进行摊铺机理论摊铺速度的计算。

b、运输车出料和卸料的对应功能：要获得出料对应的是拌合楼生产的某一时间段，卸料对应的是摊铺机摊铺的具体位置，包括车道和段落。

（3）沥青混合料摊铺信息化智能监控

a、沥青混合料摊铺的数据信息：要获得每个桩号所对应的混合料摊铺厚度、摊铺温度、摊铺速度、温度离析等施工信息，摊铺温度则要真实反应铺面的温度分布情况，为离析差别提供基础性的数据，摊铺设备定位需达到厘米级。

b、尽量保持原有施工作业人员的工作习惯，在原有工作流程和工作设备上进行改进，提出合理的资源配置安装方案。对于需要购置或配置的第三方产品的平台和技术，需要最大化的满足项目的总体要求，能提供及时周到的服务，配置和安装要简单。

c、数据信息实时传输：通过一些信息传输方式及时将检测到的数据实时传输到中心服务器，将通过模型的计算转化成工程管理语言，面向工程质量的管理人员。

（4）沥青路面压实信息化智能监控

a、沥青混合料压实监控信息：要获得每个桩号所对应的混合料压实温度、压实速度、压实遍数等施工信息，其中用于压实定位需达到厘米级；

b、压实设备需要实现现场组网，实现机群设备间的通信，实现协同作业，并通过相关的媒体形式，实时将监管数据向一线操作人员进行反馈，保证项目实施质量。

c、项目长隧道路面施工高精度定位，对于本项目1000m以上长隧道内沥青铺装层施工，同样需要实现施工机械的厘米级高精度定位，以及压实速度、压实遍数、压实轨迹的高精度测量。

3、提供路面施工期间技术培训

主要培训内容如下：

（1）Superpave、AC沥青混合料施工和质量控制；

（2）路面施工工艺及质量控制；

（3）路面离析的原因和防治措施；

（4）路面智能化管控技术

（5）招标人要求的与本项目有关的其他培训工作。

提供培训的时间、次数及对象等应满足发包人及招标人的合理化要求，以保证施工质量为原则。

4、编制技术服务总体计划和技术服务报告

4.1总体计划

中标人签订合同协议书后7天内向招标人提交1份技术服务总体计划，经批准后实施。

4.2总结报告

工程施工结束后，承包人提交详尽的《技术服务总结报告》，系统总结本项目在质量管理体系、原材料技术标准和加工技术、路面混合料设计技术、施工工艺及控制标准等方面存在的不足，所提出的改进意见、落实情况及其效果，以便为后续工程的建设积累宝贵资料。

（投标人所提供的所有的调查分析、评估及意见建议等均应以书面形式递交发包人和建设管理单位）

# 二、路面信息化监控系统平台建设（包括，但不限于）

## 1.1适用性和现实性

在满足现场管理的要求前提下，在确保系统稳定可靠、性能良好的基础上，在考虑系统的先进性的同时，按需搭配系统和设备，做到合理、实用、降低成本，从而达到极高的性能价格比。系统有非常强的容错操作能力，使得在各种可能发生的误操作下，不引起系统的混乱。电子系统应支持热插拔，具有良好的维护性。

数据采集完成后，自动保存到本地PC上，并利用Internet网络后台传输，不干扰试验室工作的进行，支持断点续传；在网络情况良好的情况下，数据传输的延迟不大于1秒；在网络中断的情况下，数据存储时间大于30个连续工作日；数据库应具备严格的加密机制，防止人为篡改和数据泄露，并保证数据、服务器安全；数据发送端支持断点续传，能够保证数据上传的完整性；

## 1.2开放性与集成性

采用符合和遵守国际开放式标准的技术，具有良好的可扩展性，具备良好的接口开放性和快速的二次开发的特性。

系统设计采用支持并符合国际标准、国家标准、工业标准及行业标准的产品，使系统具有良好的兼容性，以利于将来系统的改造和维护。

## 1.3可靠性与安全性

系统应严格执行国家、行业的有关标准及公安部门有关安全技术防范的要求，贯彻质量条例，保证系统的可靠性。

系统应支持MSSQL、SQLSERVER或ORACLE 数据，数据库应具备严格的加密机制，防止人为篡改和数据泄露，并保证数据、服务器安全；应确保数据传输、存储过程中的保密性、安全性、可恢复性。

## 1.4可继承性

系统应考虑与后期有可能建设的其他系统平滑连接，并保留足够的接口。

选择标准化和模块化的部件，具有很大的灵活性和容量扩展性。

遵守各种标准规定、规范进行设计，为系统的扩展提供一个良好的环境。

## 1.5扩展性

系统应充分考虑扩展性，严格遵循相关技术的国际、国内和行业标准，确保系统之间的透明性和互通互联，并充分考虑与其它系统的连接，在设计和设备选型时，科学预测未来扩容需要，进行余量设计，设备采用模块化结构，便于系统扩容、升级。系统加入新建装置时，只需前端系统设备建立和上级调度的连接，在管理平台做相应配置即可，软硬件无须做大的改动。

# 2.信息化监控建设目标

为提升建设项目管理信息化水平，需充分利用“互联网+”、信息化监控技术、移动平台等信息化科技手段，推进“智慧工地”建设，实现“智慧建造”，为建设“品质工程”提供有力支撑。依托信息化监控系统平台，应用沥青拌和站监控系统、沥青混合料运输车辆监控系统、沥青摊铺机施工监控系统、沥青压路机施工监控系统、沥青三大指标数据监控系统、红外光谱仪数据监控系统等，实现信息化监控数据的实时收集、分析、预警，加强对施工现场的实时管控。

承包人按相关规定及发包人要求，完成沥青三大指标、马歇尔稳定度、流值、红外光谱仪沥青拌和楼、沥青摊铺机、压路机、沥青混合料运输车辆等信息化监控建设。

## 3.1路面信息化监控系统

1）沥青拌和站监控系统

沥青拌和站监控系统综合智能传感技术、无线通讯技术、计算机软硬件开发等现代高科技技术实现沥青混合料关键质量参数生产全过程监控，其主要目的和功能是对沥青拌和站生产数据实现“事前预控、事中监控、事后分析”，保证沥青混合料的生产质量。

（1）沥青混合料拌和生产过程中对温度（料仓温度、沥青温度、拌和温度、出料温度）、材料质量（矿料质量、沥青质量、矿粉质量）及拌和时间实时采集。

（2）系统采集数据能发送至物联监控平台，实时分析关键指标的波动情况，并对异常数据进行智能预警。主要是对级配、温度和油石比进行统计分析。对关键指标（沥青温度、混合料温度、拌和时间、油石比、混合料级配、添加剂用量及出料温度）设定判定范围，采集和预警数据能够及时传输至信息化监控监控平台，并通过短信将预警信息发送至各参建单位人员。

（3）在拌和站上安装混合料运输车辆身份识别模块，记录和识别车辆信息，监控每车沥青混合料的开始接料时间、接料时长、运输时长，具备混合料溯源和运输监控作用；

（4）系统需以生产日报、周报及历史数据查询的方式对每日、每周或者一定时间段的生产情况进行统计和分析，具体统计和分析的内容包括单仓计量波动、混合料级配通过率波动、油石比波动、矿粉计量波动、加热温度波动、产量、报警数据和小结。

（5）相关设备及传感器主要技术参数（以下所提及指标均为上传至项目指挥部动态管理系统、信息化监控管理系统的最低要求）：

1.沥青拌和机数据采集模块

  - 准确度：传输丢包≤1/10000条

  - 读写精度：99%

  - 采样频率≥5次/min，采集间隔可实时授权传输

  - 冷启动时间≤5s

  - 数据上传时长≤3s

  - 通信模块支持2.5G/3G/4G全网通

  - 网络支持TCP/UDP透明数据传输

  - 支持虚拟数据专用网（APN/VPDN）

  - 支持数据中心动态域名和IP地址访问

  - 支持DNS动态获取，防止DNS服务器异常导致的设备宕机

  - 支持双数据中心备份

  - 支持多数据中心同时接受数据

  - 支持断网数据续传功能

  - 防护等级要求达到IP65以上

  - 工作环境温度范围：-25℃~85℃

  - 工作环境湿度范围：5%~95%RH

  - 具有运行状态、电源异常状态指示

  - 具有电源欠压、电源过压及电源短路保护等功能

2.出料口温度监测设备

- 温度采集范围：-20℃～300℃

- 温度采集精度：±1℃

- 支持BD：B1，B3；GPS：L1，L2；GLONASS：可扩展；Galileo：可扩展；SBAS：可扩展

- MTBF（平均无故障间隔时间）≥50000h

- 防护等级要求达到IP65以上

- 工作环境温度范围：-25℃~85℃

- 工作环境湿度范围：5%~95%RH

- 具有运行状态、电源异常状态指示

- 具有电源欠压、电源过压及电源短路保护等功能

2）运输车辆识别模块

在沥青混合料车上安装定位设备，监控沥青混合料车辆行驶轨迹，车辆运输时长，系统具有电子围栏功能，可以在系统地图中为运输车辆圈定行驶范围，实现运输时间超标和轨迹偏离报警功能。该模块应包括但不限于以下功能：

（1）利用射频识别技术或车牌识别技术，对运输车的装料时间、出场时间和卸料时间等关键时间节点进行采集。

（2）将混合料摊铺位置和拌和信息相对应，起到混合料溯源功能。

（3）运输车辆监控数据实时传输至信息化监控监控平台。

（4）相关设备及传感器主要技术参数（以下所提及指标均为上传至项目指挥部动态管理系统、信息化监控管理系统的最低要求）：

- 读写准确度：误差范围≤1/1000次

- 读写精度：99%

- 灵敏度：冷启动时间≤10s

- 采集间隔≤1s

- MTBF（平均无故障间隔时间）≥100000h

- 防护等级要求达到IP65以上

- 工作环境温度范围：-25℃~85℃

- 工作环境湿度范围：5%~95%RH

- 具有运行状态、电源异常状态指示

- 具有电源欠压、电源过压及电源短路保护等功能

3）摊铺机施工监控系统

采集路面摊铺过程中摊铺位置、摊铺速度、摊铺时间、摊铺温度，实时采集施工前场摊铺多点温度及机械速度数据；摊铺机安装LED显示屏实现摊铺温度和摊铺速度实时显示；实现采集、传输、存储、查询浏览等路面摊铺质量数据监控功能。

（1）混合料摊铺的数据信息：要获得每车所对应的混合料摊铺温度、摊铺速度、开始摊铺时间、结束摊铺时间、摊铺桩号、摊铺轨迹、摊铺位置等施工信息，其中摊铺温度要真实反应铺面的温度分布情况，为温度离析提供参考数据。

（2）摊铺机上安装LED显示屏及预警装置，实时将监控数据和预警状态向一线操作人员进行反馈，实现施工现场可视化，现场施工人员可在第一时间知晓摊铺信息确保摊铺质量。

（3）在摊铺机上安装混合料车辆身份识别模块，记录和识别车辆信息。

（4）相关设备及传感器主要技术参数（以下所提及指标均为上传至项目指挥部动态管理系统、信息化监控管理系统的最低要求）：

  - 温度采集范围：-20℃～300℃

  - 实时动态定位精度（水平）：≤ 1.0m

  - 速度采集精度：≤ 0.5m/min

  - 支持BD：B1，B3；GPS：L1，L2；GLONASS：可扩展；Galileo：可扩展；SBAS：可扩展

  - 冷启动时间≤10s

  - 数据上传时长≤3s

  - 支持数据中心动态域名和IP地址访问

  - 支持断网数据续传功能

  - 防护等级要求达到IEC529 IP65以上

  - 工作环境温度范围：-25℃~85℃

  - 工作环境湿度范围：5%~95%RH

  - 具有运行状态、电源异常状态指示

  - 具有电源欠压、电源过压及电源短路保护等功能

  - MTBF（平均无故障工作时间）≥50000h

5）压路机施工监控系统

采集压路机的碾压温度、碾压速度以及碾压遍数，及时反馈压实控制情况；能实时查询压路机的作业状态，包括设备的具体位置、行驶轨迹等信息；监管数据通过压路机上的显示屏为操作人员进行作业引导，以及历史数据要长期保存可查询。

（1）混合料压实监控信息：要获得每个桩号所对应的混合料碾压温度、碾压速度、碾压遍数（按初压、复压、终压分开采集）、碾压轨迹等施工信息，其中用于压实定位精度需达到厘米级；

（2）压实设备需要实现现场组网，实现机群设备间的通信，实现协同作业，压路机上安装LED显示屏等预警设备实时将监管数据向一线操作人员进行反馈，保证项目实施质量。

（3）支持以图形化实时显示、记录压实遍数、碾压温度、碾压速度；

（4）具有防拆功能和自检功能，避免意外情况发生，保证数据的完整性 ；

（5） 施工数据实时传输到后台，生成施工进度报告、施工质量报告、压路机工况报告等；

（6）定位精准：支持北斗、GPS、GLONASS、GALLIEO ，支持GPRS通信链路进行通信或数传电台方式接收差分信号；

（7）高适应性：支持车载宽压环境；

（8）安装便携：支持所有型号压路机。

（9）数据支持：支持压路机施工数据存储，同时支持断点续传，保证数据不丢失；

（10）相关设备及传感器主要技术参数（以下所提及指标均为上传至项目指挥部动态管理系统、信息化监控管理系统的最低要求）

压路机管控设备技术指标

  - 温度采集范围：-20℃～300℃

  - 温度采集精度：±1℃

  - 实时动态定位精度（水平）：≤2.0cm

  - 速度采集精度：±0.5km/h

  - 支持BD：B1，B3；GPS：L1，L2；GLONASS：可扩展；Galileo：可扩展；SBAS：可扩展；

  - 支持差分模式：CMR、CMR+、RTCM 3.0等主流差分格式

  - 支持基站差分或CORS网络差分

  - 车载平板支持多点触控，平板尺寸不小于8寸

  - 冷启动时间≤10s

  - 数据上传时长≤3s

  - 支持数据中心动态域名和IP地址访问；

  - 支持断网数据续传功能

  - 防护等级要求达到 IP65以上

  - 工作环境温度范围：-25℃~85℃

  - 工作环境湿度范围：5%~95%RH

  - 具有运行状态、电源异常状态指示

  - 具有电源欠压、电源过压及电源短路保护等功能

  - MTBF（平均无故障工作时间）≥50000h

## 3.2试验数据监控系统

1）沥青三大指标（针入度、软化点、延度、马歇尔稳定度及流值）数据监控系统

通过对针入度、软化点、延度、马歇尔稳定度及流值等设备的数据自动采集系统和自动传输设备进行系统技术改进，完成试验过程中试验数据的第三方后台采集，确保试验数据真实有效；采集后的数据自动保存，利用internet网络后台自动传输，防止人为干扰，支持断点续传；数据上传至网络服务器后，以数据库方式存储，并同时根据标准自动判断试验数据合格情况，针对不合格的数据以手机短信方式自动报警，可以进行历史数据的查询、综合分析和汇总评定。具体功能要求如下（包括，但不限于）：

（1）利用试验室现有设备，对不符合采集要求的加以改造，后台采集系统的精确度须经过标定，符合精度要求。在试验室人员试验过程中，后台完成试验数据采集，独立于试验人员操作过程，使得数据不被造假，真实有效；试验机数据采集、发送程序能够在开机后自动运行，数据实时采集上传，避免人为操作。

（2）采集的针入度、软化点、延度、马歇尔稳定度及流值与首次标准样品数据分析比较形成相应报告，包含样品名称、试验时间、质保单编号、技术要求、单值等试验数据；

（3）系统须实时对所上传的数据自动分类，对不合格数据进行单独罗列、提示、标红，方便试验室管理人员查看。

（4）相关设备及传感器主要技术参数（以下所提及指标均为上传至项目指挥部动态管理系统、信息化监控管理系统的最低要求）：

1.沥青针入度、软化点、延度仪器

在满足相关试验检测规程的前提下，试验数据采集软件应满足：支持虚拟数据专用网（APN/VPDN）；支持数据中心动态域名和IP地址访问；支持DNS动态获取，防止DNS服务器异常导致的设备宕机；支持双数据中心备份；支持多数据中心同时接受数据。

2.数据采集设备

  - Intel工业级主板，长时高负荷运转

  - Intel 酷睿I5处理器 四核2.0GHz

  - 4G DDR3内存

  - 128G SSD固态硬盘

  - 支持USB、网口、VGA、HDMI、WIFI、PCIE等多种接口

  - 内置10/100M网卡

  - 支持电容屏触摸，触摸次数≥4500万次

  - 支持7*24小时全天候长期持续运作能力

  - 工作温度-25℃~+75℃

  - 工作湿度10%~90%无冷凝

  - 无风扇，实现防水、防尘

2）红外光谱仪数据监控系统

每种品牌型号的沥青都有其特殊的指纹图谱，通过谱图对比快速确定品牌、型号、批次及产地；通过对指纹图谱的特征吸收峰进行分析，可判断SBS、SBR等添加剂的掺量，是否掺假物质，老化程度等。采集光谱图比对结果，分析沥青组成分子相似度，判定沥青源头，采集监测SBS改性剂含量，可以对检测结果进行统计。

相关设备及传感器主要技术参数（以下所提及指标均为上传至项目指挥部动态管理系统、信息化监控管理系统的最低要求）：

光谱采集终端

  - 波数范围：4000-350cm-1

  - 标准分辨率：优于0.75 cm-1；★

  - 信噪比：优于50000:1 (RMS峰值) ★

  - 光学系统：自动校正

  - 扫描速度：五档可调节

## 3.3信息化监控监控平台数据接入

1）接入要求

本系统数据库设计必须按照相关规范进行设计，所有的数据必须直接接入信息化监控监控系统中，同时上传到项目动态管理系统。

数据元属性包括数据编号、数据元名称、英文名称、拼音简称、版本、注册机构、定义、数据元类型、数据格式、值域、状态、计量单位、备注等内容。为了保证与交通运输部发布的基础数据元标准能够兼容，交通信息化数据元标准在数据元的结构模型与交通运输部发布的数据标准模型保持一致，且保留了部标准编号数据元属性。即增加部标准编号属性，用于标记交通运输部已发布的数据元标准，但浙江省新增或扩展的数据元部标准编号可以为空。各属性编制的属性约束标记如下表：

| 序号 | 数据元属性 | 约束条件 | 出现次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据编号 | M(必选) | 1:1 |
| 2 | 部标准编号 | 0(可选) | 0:1 |
| 3 | 数据元名称 | M(必选) | 1:1 |
| 4 | 英文名称 | 0(可选) | 0:1 |
| 5 | 拼音简称 | M(必选) | 1:1 |
| 6 | 版本 | M(必选) | 1:1 |
| 7 | 注册机构 | 0(可选) | 0:1 |
| 8 | 定义 | M(必选) | 1:1 |
| 9 | 数据元类型 | M(必选) | 1:1 |
| 10 | 数据格式 | M(必选) | 1:1 |
| 11 | 值域 | 0(可选) | 0:1 |
| 12 | 状态 | M(必选) | 1:1 |
| 13 | 计量单位 | 0(可选) | 0:1 |
| 14 | 备注 | 0(可选) | 0:1 |
| 注：1、 M——必备，O——可选； 2、“0：1” －－不出现或出现一次；“1：1”－－出现且仅出现一次。数据元的值域可通过代码集形式来表示，也可直接表示。 |

2）接口对接

| （1）沥青拌和站数据接口 |
| --- |
| 接口类型 | http |
| 接口方式 | get |
| 数据类型 | json |
| 编码 | UTF-8 |
| 接口地址 | http://xxxxx/api/piles/GetFacHisData |
| 参数 | projectId: 项目id start: 开始时间 end:结束时间 |
| 返回数据 | {"state":"200", "count": 15,"data": [{}]} |
| （2）针入度数据接口 |
| 接口类型 | http |
| 接口方式 | get |
| 数据类型 | json |
| 编码 | UTF-8 |
| 接口地址 | http://xxxxx/api/piles/GetTestHisData |
| 参数 | projectId: 项目id start: 开始时间 end:结束时间 type:1 |
| 返回数据 | {"state":"200", "count": 15,"data": [{}]} |
| （3）软化点数据接口 |
| 接口类型 | http |
| 接口方式 | get |
| 数据类型 | json |
| 编码 | UTF-8 |
| 接口地址 | http://xxxxx/api/piles/GetTestHisData |
| 参数 | projectId: 项目id start: 开始时间 end:结束时间 type:2 |
| 返回数据 | {"state":"200", "count": 15,"data": [{}]} |
| （4）延度数据接口 |
| 接口类型 | http |
| 接口方式 | get |
| 数据类型 | json |
| 编码 | UTF-8 |
| 接口地址 | http://xxxxx/api/piles/GetTestHisData |
| 参数 | projectId: 项目id start: 开始时间 end:结束时间 type:3 |
| 返回数据 | {"state":"200", "count": 15,"data": [{}]} |
| （5）摊铺数据接口 |
| 接口类型 | http |
| 接口方式 | get |
| 数据类型 | json |
| 编码 | UTF-8 |
| 接口地址 | http://xxxxx/api/piles/GetRoadData |
| 参数 | projectId: 项目id start: 开始时间 end:结束时间 type:1 |
| 返回数据 | {"state":"200", "count": 15,"data": [{}]} |
| （6）压实数据接口 |
| 接口类型 | http |
| 接口方式 | get |
| 数据类型 | json |
| 编码 | UTF-8 |
| 接口地址 | http://xxxxx/api/piles/GetRoadData |
| 参数 | projectId: 项目id start: 开始时间 end:结束时间 type:2 |
| 返回数据 | {"state":"200", "count": 20,"data": [{}]} |
| （7）混合料运输数据接口 |
| 接口类型 | http |
| 接口方式 | get |
| 数据类型 | json |
| 编码 | UTF-8 |
| 接口地址 | http://xxxxx/api/piles/GetTransportData |
| 参数 | projectId: 项目id start: 开始时间 end:结束时间 |
| 返回数据 | {"state":"200", "count": 20,"data": [{}]} |

3）平台软件功能研发

为有效提升本工程项目路面工程施工质量，对项目路段全面导入道路施工数字化监控系统。通过对路面施工数据进行实时、全面、准确地采集，并根据采集的数据对施工质量进行分析判断，一旦发现施工参数、工艺或施工质量不符合预设数据范围，将立即通过短信、手机APP消息推送等多种手段向施工人员和质量负责人发出报警提醒，以便于相关人员对施工过程进行即时干预和修正。

（1）混合料生产质量监控系统完成路面施工过程中远程数据采集、传输、存储、查询、浏览、报警等一系列质量数据监控功能。实时数据的监控应设计理论配合比管理，历史生产数据、生产详情、级配数据、出料口温度、材料误差等。

（2）材料运输监控系统完成运料车进出场称重数据采集，混合料实际使用位置查询，运料车行驶情况查询、运行轨道绘制跟踪，运输时间超标和轨迹偏离报警等功能的统计、查询及导出服务。

（3）路面摊铺质量监控系统完成沥青路面施工过程中路面摊铺过程中摊铺位置、摊铺速度、摊铺时间、摊铺温度等数据的采集、传输、存储、查询浏览等路面摊铺质量数据监控功能。

（4）路面压实质量(钢轮/胶轮)监控系统完成沥青路面施工过程中路面压实过程中压实位置、施工路线、时间、速度、温度等数据的采集、传输、存储、查询浏览等路面压实质量数据监控功能，分析施工数据并绘制摊铺压实地图轨迹以图形的方式直观展示现场施工情况。

5）混合料三大指标

实现混合料三大指标实验数据实时上传、手动录入、三大指标历史数据查询、展示，并分析周针入度、软化点数据等功能。

（6）对不符合施工标准的提供短信报警，发送至业主、监理、施工单位相关人员，便于监理及时干预，施工单位及时修正。

（7）统计分析

实现混合料生产情况（按年、月、周、日）、材料使用情况（按年、月、周、日）、日料仓比例、油石比稳定性等数据的查询、统计、导出等功能。对已接入拌和站项目的沥青产量分析，按年、月统计混合料误差，拌和站异常生产情况统计，拌和站实时生产情况以及实时配方的执行情况等功能。

（8）现场视频

若前端已配套试验现场视频采集功能，平台可实现实时查看现场视频的功能。

（9）配套手机APP

1.手机APP

在搭建管控系统平台的同时提供对应的手机客户端软件，软件版本支持市场主流的android（安卓）和ios（苹果）两大手机操作系统，根据手机系统环境（如手机性能、屏幕尺寸等）对用户界面UI和系统功能进行了适当的优化。通过手机APP可以提高管控系统使用的便利性，进一步提升管控系统的用户体验。

2.手机APP及微信日报推送

手机APP将提供管控系统日报推送服务，推送的形式采用系统消息和微信两种方式。手机APP会对每天的生产情况进行分析汇总自动生成生产日报，方便用户通过手机了解管控系统每天的运行情况。

# 第六章  报价清单

# 1、报价清单说明

1.1 本报价清单应与投标人须知、合同条款、服务技术标准及要求等一起阅读和理解。

1.2“报价清单表”为通用表格，投标人应根据本招标项目工作内容， 按照表格格式详细填写， 以免遗漏或有误。 投标人没有报价的项目，发包人将认为有关费用已包含在其他项目之中，不另行支付。凡清单项目中未包含但在工作中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在清单各项报价中，发包人不另行支付。

1.3招标文件中的清单数量仅是共同投标基础，不作为结算依据，实际结算以实际完成数量和单价进行结算。

1.4 承包人应根据其实际情况认真填写报价清单的单价和总价。 承包人在投标文件中填报的投标报价，应是为完成本项目所需的全部费用，包含承包人的人员费用（包括工资、津贴、福利费、劳动保护费、加班费等）、通讯费、办公费、交通费、住宿费、生活费、招标代理服务费、为完成系统开发所需的所有设备、设施、系统集成费（含软件接口费）、项目评审（包括会务费、专家费等）、固定资产使用费（包括办公及生活房屋折旧、维修或租赁费，车辆折旧、维修、使用或租赁费等）、路面技术专项咨询服务费、路面施工信息化监管费、后续服务、系统维护服务、软件购置费、使用费、版权费、培训费、过程服务、维护、企业管理费、利润以及因完成本项目需缴纳的一切税费、人员设备保险费等与此相关的全部费用，发包人不再另行支付费用。

1.5 本合同的计价模式为：采用清单计价，按实计量。在合同实施过程中， 清单单价（除路面施工技术咨询服务费用总价包干形式外）不再调整，投标人在报价中（包括服务期延长或为本系统增加或者调整功能模块的服务等由此所涉及到的相关费用）综合考虑，发包人不再另行支付费用。 涉及到清单内容数量增减，报价清单中有适用子目的，采用该子目单价按实计量，若涉及到清单内容在招标文件清单中不涉及的，由双方共同协商确定。

1.6报价清单表中各项金额均以人民币(元)结算。

1.7本次招标代理服务工作费用按1万元计取，在投标报价中综合考虑。中标人须在发中标通知书前一次性支付给招标代理。

# 2、其他说明

2.1本项目做好与沥青拌合楼监控、摊铺机监控、路面施工监控、沥青混合室试验室监控（针入度、软化点、延度及马歇尔稳定度流值）等信息交换及共享接口，涉及的硬件设备及接口费用应包含在报价中，发包人不再另行计量支付。

2.2提供的信息化监控监控系统软件均应为成熟软件，各联网设备均能按业主要求及时联网接入系统，并稳定运行。

2.3路面施工技术咨询服务费用以总价包干的形式，不得超出招标人确定的报价限额（20万元），否则视作无效标。

2.4投标人应充分考虑完成配合比验证试验的费用，自行考虑试验场地；若需利用本项目监理人的工地临时试验室，招标人将予以协调，由此产生的一切费用及风险均由投标人承担，投标人报价时应综合考虑。

2.5  投标人应充分考虑本项目设备残值回收（红外光谱仪、大屏、数据储存器除外），由此而产生的费用投标人在报价中综合考虑。红外光谱仪、大屏、数据储存器产权归业主所有，。

2.6工程量清单单项费用若出现明显不平衡报价，在合同总价不变的前提下，招标人有权对不平衡报价进行相应调整。

2.7 投标人应根据招标文件要求、物价部门相关规定及自身情况，并结合市场行情，进行报价。若发现投标人存在弄虚作假行为，招标人除没收投标保证金外，将抄告交通运输主管部门。

2.8本项目承包人须拟派常驻人员至项目现场，由此引起的费用投标人在报价中综合考虑。

2.9、投标人须在工程量清单报价表中明确并注明数据采集、分析硬件设备所需要相应的品牌、规格，格式自拟。

3、报价清单表

报价清单表

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1标段 |
| 1 | 第1标段 |
| 1.1 | 沥青拌和站管控模块 | 套 | 1 |  |  |
| 1.2 | 沥青摊铺机管控模块 | 台 | 2 |  |  |
| 1.3 | 沥青压路机管控模块（双钢轮） | 台 | 4 |  |  |
| 1.4 | 沥青压路机管控模块（胶轮） | 台 | 2 |  |  |
| 1.5 | 针入度 | 处 | 1 |  |  |
| 1.6 | 软化点 | 处 | 1 |  |  |
| 1.7 | 延度 | 处 | 1 |  |  |
| 1.8 | 马歇尔稳定度流值 | 处 | 1 |  |  |
| 1.9 | 红外光谱仪（进口） | 台 | 1 |  |  |
| 1.10 | 沥青混合料运输车辆 | 辆 | 20 |  |  |
| 1.11 | 大屏（55寸1.8mm超窄拼缝3*3 拼接液晶显示屏）高清图像拼接处理器（含支架）；支持接入DVI、HDMI、VGA等全视频信号格式；屏幕亮度500cd/m2；兼容多种分辨率，如 1920*1080、1600x1200、1280x1024等；屏幕对比度2500:1；屏幕可视角度178°(H)/178° (V)；预留电源和网线接入。提前做墙面整体设计。（品牌：海康或大华） | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 路面技术专项咨询服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 路面施工信息化监管数据分析 | 总额 | 1 |  |  |
| 2.2 | 沥青面层施工技术咨询 | 总额 | 1 |  |  |
|  | 第1标段合计 （元） |

注：

- 本表包含承包人应根据其实际情况认真填写报价清单的单价和总价。 承包人在投标文件中填报的投标报价，应是为完成本项目所需的全部费用，包含承包人的人员费用（包括工资、津贴、福利费、劳动保护费、加班费等）、通讯费、办公费、交通费、住宿费、生活费、招标代理服务费、为完成系统开发所需的所有设备、设施、系统集成费（含软件接口费）、项目评审（包括会务费、专家费等）、固定资产使用费（包括办公及生活房屋折旧、维修或租赁费，车辆折旧、维修、使用或租赁费等）、路面技术专项咨询服务费、路面施工信息化监管费、后续服务、系统维护服务、软件购置费、使用费、版权费、培训费、过程服务、维护、企业管理费、利润以及因完成本项目需缴纳的一切税费、人员设备保险费等与此相关的全部费用，发包人不再另行支付费用。

2、投标人应根据上述报价编制详细具体清单细目和综合单价，格式自拟；

3、投标人应对投标报价提供书面组价分析资料，格式自拟。

4、上述单项费用若出现明显不平衡报价，在合同总价不变的前提下，招标人有权对不平衡报价进行相应调整。

5、 路面技术专项咨询服务以总价包干的形式，投标人该项费用不得超过20万元，否则作否决投标处理。

# 第七章  投标文件格式

235国道金华婺城至武义公路工程（婺城段）

路面施工质量智能管控系统项目

第  标段

投 标 文 件

## 第一卷  商务及技术文件

投标人：         （盖单位章）

年    月    日

目 录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

三、投标保证金

四、资格审查表

五、其他材料

六、技术建议书

### 一、投标函

（招标人全称） ：

- 经现场踏勘和研究（项目名称 ）第  标段招标文件的全部内容（含第___号至第___号补遗书）后，我方就上述建设项目及相关服务进行投标，完成本招标项目规定的所有工作内容，其中投标价详见报价函。

2、一旦我方中标，我方保证在收到中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在合同协议书所规定的期限内完成通知要求的任务。

3、项目负责人姓名：__________  性别：____  年龄：____  现任职务：______  职称：________。

4、如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保并承担责任。

5、我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6、我方承诺中标后无条件按照发包人要求派驻技术人员进行服务。

7、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8、我方以金额为人民币______元投标担保与本投标函同时递交。

投标人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地  址：

网 址：

电 话：

传 真：

年       月      日

### 二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：     年    月     日

姓名：         （法定代表人亲笔签字）  性别：      年龄：       职务：

系               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖单位章）

年    月     日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人         （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改235国道金华婺城至武义公路工程（婺城段）路面施工质量智能管控系统项目第  标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

投  标  人：                      （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

年     月     日

注： 1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

### 三、投标保证金

本项目投标保证金采用银行电汇的形式，投标人应在此提供银行电汇回单的复印件。

### 四、资格审查表

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 资质等级 |  | 其中 | 高级职称 |  |
| 营业执照号 |  |  | 中级职称 |  |
|  |  |  | 各类注册人员 |  |
| 注册资金 |  |
| 账户开户银行 |  |
| 账户账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：1、在本表后应附企业法人营业执照或事业单位法人证书副本（全本）的复印件。上述所有执照清晰扫描件或复印件均应加盖投标人单位章。

（二）2014年7月1日以来承接过的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目类型 |  |
| 项目总投资/软件金额 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人及联系方式 |  |
| 项目等级 |  |
| 合同服务期/实际服务期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 通过验收时间 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

注： 1、业绩证明文件须附合同协议书复印件，否则业绩不予认可。

2、上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致（单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

3、如合同协议书中未体现项目工作内容及技术指标的，还须提供项目发包人（或项目所在地设区市交通主管部门）出具的业绩证明材料，否则业绩不予认可。

（三）拟委任的主要人员汇总表

| 姓 名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职责 | 技术职称 | 工作年限 | 类似项目经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表填报的人员应满足“投标人须知前附表”附录3的要求，且满足本项目服务需要；

2、须明确驻场人员。

（四）项目负责人资历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社保号码 |  | 出生年月 |  |
| 职称证书 |  | 证书编号 |  |
| 现任职务 |  | 拟在本项目担任的职务 |  |
| 毕业院校 | 年 月毕业于 （学校） 系（科），学制 年 |
| 时间 | 负责过的主要类似项目（类型、金额） | 担任何职 | 备注 |
| 获奖情况 |  |
| 目前承担的任务 |  |
| 其它需补充的情况 |  |

注：1、应在本表后附拟委任的项目负责人的身份证（必须正反面复印） 、资格（水平）证书的复印件等。

- 应在本表后附业绩证明材料复印件：合同协议书或项目发包人（或项目所在地设区市交通主管部门）出具的项目业绩证明，以上材料中应体现人员的姓名、任职及项目技术指标，否则业绩不予认可。

- 应在本表后附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人的 2019年 8 月、9月、 10月社保缴费证明， 并加盖缴费证明专用章； 或其他能够证明拟委任的人员 2019年 8月、9月、10月参加社保的有效证明材料，并加盖社保机构单位章。如果投标人属事业法人单位， 则由投标人的上级主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人本单位职工的书面证明材料。

（五）拟投入本项目团队其他人员资历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社保号码 |  | 出生年月 |  |
| 职称证书 |  | 证书编号 |  |
| 现任职务 |  | 拟在本项目担任的职务 |  |
| 毕业院校 | 年 月毕业于 （学校） 系（科），学制 年 |
| 时间 | 负责过的主要类似项目（类型、金额） | 担任何职 | 备注 |
| 获奖情况 |  |
| 目前承担的任务 |  |
| 其它需补充的情况 |  |

注：1、本表每人一表。

- 应在本表后附拟委任的其他人员的身份证（必须正反面复印） 、资格（水平）证书的复印件及等。

- 人员有业绩要求的须附业绩证明材料复印件：合同协议书或项目发包人（或项目所在地设区市交通主管部门）出具的项目业绩证明，以上材料中应体现人员的姓名、任职及项目技术指标，否则业绩不予认可。

4、应在本表后附投标人所属社保机构出具的拟委任的主要人员的 2019年 8 月、9月、 10月社保缴费证明， 并加盖缴费证明专用章； 或其他能够证明拟委任的主要人员 2019年 8 月、9月、10月参加社保的有效证明材料，并加盖社保机构单位章。如果投标人属业法人单位， 则由投标人的上级主管部门出具拟委任的主要人员是投标人本单位职工的书面证明材料。

5、投标人应携带相关证明材料原件至开标现场，以备核验。

（六）投标人信誉情况表

投标人应针对第二章“投标人须知前附表”附录4的要求，在此对其信誉情况作出说明。

（七）投标人与其他单位资产关联、隶属关系框图

本框图须提供涉及投标人利益关系的所有资产关联情况，应在本框图内明确显示投标人的投资人、母公司、分公司及其控股和参股公司。

### 五、其他材料

### 六、技术建议书

（字数不限）

主要内容包括（但不限于）：

1、对项目的理解及总体设计思路

2、技术方案（含路面技术咨询及信息化监控系统平台建设等）

3、对本项目路面技术服务的重点与难点分析

4、本项目技术方案多媒体影像视频介绍整体效果（表述清晰、完整、准确；逻辑性强、架构清晰）进行优劣评价酌情打分

5、工作计划及成果

6、全过程服务（培训方案、服务方案、系统优化升级、后续人员驻场服务）程序

和保障措施

7、对本项目的合理化建议

8、其他

235国道金华婺城至武义公路工程（婺城段）路面施工质量智能管控系统项目

第  标段

投 标 文 件

## 第二卷  报价清单

投标人：         （盖单位章）

年    月    日

目 录

一、报价函

二、报价清单

1、报价清单说明

2、报价清单表

### 一、报价函

致：           （招标人全称）

经现场踏勘和研究            招标文件的全部内容（含第  号至第  号补遗书）后，我方就上述任务及相关服务进行投标。

根据分析计算，我方愿以投标价人民币（大写）        元（¥    ），完成本招标项目规定的所有工作内容，并接受招标文件第三章“评标办法”第2.8款规定的对本投标价进行的“算术性修正”。同时，我方承诺：本投标价最终接受“合同条款”中第7.1款的约束和调整。

投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖单位章）

地址：

电话：

传真：

年       月       日

### 二、报价清单

投标人应按照第六章“报价清单”的要求逐项填报报价清单，包括报价清单说明及报价清单表。